Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas noteikumi

Tehniskie noteikumi piekļuves tīkla atsaistīšanai

Apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas padomes 25.06.2003.

lēmumu Nr.165 (prot. Nr. ā/34(130), p.11)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par telekomunikācijām”

8.panta pirmās daļas 6.punktu

I nodaļa

Lietotie termini

1. Šo noteikumu izpratnē ir lietoti šādi termini:

1.1. Abonenta ievads — piekļuves tīkla daļa no publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju operatora sadales skapja līdz publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam;

1.2. Attālā izvietošana1 — izvietošanas veids, kurā piekļuves tīkla atsaistīšanai izmanto kabeļus un piekļuves tīkla nomnieka iekārtas, kas neatrodas piekļuves tīkla īpašnieka telpās un kas ir pieslēgtas kādai piekļuves tīkla īpašnieka piekļuves tīkla daļai;

1.3. Izvietošana2 — iekārtu un telpu nodrošināšana, kas telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem dod iespēju pieslēgt savas tehnoloģiskās iekārtas piekļuves tīklam;

1.4. Maģistrālais tīkls (E-puse) — piekļuves tīkla daļa no publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju operatora centrāles krosa līdz publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju operatora sadales skapim;

1.5. Piekļuves tīkla atsaistīšana3 — tehnisku un/vai programmas līdzekļu un procedūru kopums, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem iespēju pilnīgi vai daļēji iznomāt publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla abonentu vietējos pieslēgumus;

1.6. Piekļuves tīkla īpašnieks — publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operators, kuram pieder piekļuves tīkls;

1.7. Piekļuves tīkla nomnieks — publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir noslēdzis līgumu ar piekļuves tīkla īpašnieku par piekļuves tīkla atsaistīšanu;

1.8. Piekļuves tīkls jeb vietējais pieslēgums4 — publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla daļa, kur fizisku metāliskā vītā pāra līniju izmanto piekļuves tīkla īpašnieka centrāles krosa, maģistrālā kabeļa, sadales skapja(ju), sadales kabeļa, sadales kastītes, abonenta ievada un publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta savstarpējam saslēgumam;

1.9. Publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts — publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram piederoša iekārta vai ierīce, kas nosaka publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla robežu un paredzēta telekomunikāciju gala iekārtu pieslēgšanai. Parasti publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts ir pirmā rozete, ja telekomunikāciju uzņēmums nav noslēdzis līgumu par telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas robežu vai par publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu nav speciāli noteikumi līgumā ar abonentu;

1.10. Sadales tīkls (D-puse) — piekļuves tīkla daļa no publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora sadales skapja līdz publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla sadales kastītei.

II nodaļa

Vispārīgie noteikumi

2. Šie noteikumi nosaka tehniskās prasības piekļuves tīklam un ir piemērojami piekļuves tīkla atsaistīšanas nodrošināšanai.

3. Šie noteikumi attiecas uz visiem piekļuves tīklu īpašniekiem un piekļuves tīklu nomniekiem.

4. Piekļuves tīkla īpašniekam piekļuves tīkla atsaistīšanas gadījumā jānodrošina piekļuves tīkla tehniskās prasības ne sliktākas kā šajos noteikumos noteiktās.

5. Piekļuves tīkla atsaistīšanas kārtību, kā arī piekļuves tīkla atsaistīšanas veidus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātie noteikumi “Piekļuves tīkla atsaistīšanas kārtība”.

III nodaļa

Piekļuves tīkla struktūra

6. Piekļuves tīkls sastāv no:

6.1. piekļuves tīkla īpašnieka centrāles krosa,

6.2. maģistrālā kabeļa;

6.3. sadales skapja vai skapjiem;

6.4. sadales kabeļa;

6.5. sadales kastītes;

6.6. abonenta ievada;

6.7. publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta.

Piekļuves tīkla vispārējā struktūra attēlota šo noteikumu 1.pielikuma 1.zīmējumā.

7. Ja piekļuves tīklā ir divi vai vairāki sadales skapji, tad maģistrālais tīkls ir līdz tālākajam skapim no piekļuves tīkla īpašnieka centrāles.

IV nodaļa

Prasības piekļuves tīklam

8. Piekļuves tīklam jābūt uzbūvētam saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē telekomunikāciju tīklu ierīkošanu.

9. Ja piekļuves tīkla īpašnieks nav noslēdzis līgumu par telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas robežu vai par publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu nav speciāli noteikumi līgumā ar abonentu, tad, izmantojot piekļuves tīklu balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai frekvenču diapazonā 0,3…3,4kHz, tīkla pieslēguma punktam jāatbilst LVS 158:1999 “Publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Mehāniskie interfeisi un pievienošanas metode”.

10. Tehniskās prasības piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā, ja sniedz balss telefonijas pakalpojumus frekvenču diapazonā 0,3…3,4kHz (skatīt šo noteikumu 1.pielikuma 2.zīmējumu):

10.1. cilpas pretestība Rc ² 1,2k,

kur Rc = Rac + Rbc;

10.2. izolācijas pretestība Rab, Raz, Rbz ³ 10M, mērot pie 500V līdzsprieguma 1 minūti;

10.3. kapacitātes asimetrija Caz/Cbz= 1 ± 10 %;

10.4. cilpas omiskā asimetrija netiek normēta;

10.5. svešs līdzspriegums x U= x ² 0,75V;

10.6. svešs maiņspriegums U~ef.² 0,75V.

11. Papildu tehniskās prasības piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā, ja sniedz pakalpojumus, izmantojot ADSL:

11.1. abonenta līnijas darba vājinājums d ² 43dB datu plūsmas ātrumam 256 kBit/s un d ² 38 dB datu plūsmas ātrumam 2048 kBit/s, mērot pie frekvences f = 300kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 100;

11.2. pārejas vājinājums tuvajā galā NEXT ³ 45dB, mērot pie frekvences f = 1MHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 100;

11.3. pārejas vājinājums tālajā galā FEXT ³ 45dB, mērot pie frekvences f = 1MHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 100;

11.4. maksimālais pārraides līmenis no centrāles puses +20,3dBm, mērot ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 100;

11.5. maksimālais pārraides līmenis no abonenta puses +12,5dBm, mērot ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 100.

12. Papildu tehniskās prasības piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā, ja sniedz pakalpojumus, izmantojot ISDN BRA:

12.1. abonenta līnijas darba vājinājums d ² 36dB, mērot pie frekvences f = 40kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135;

12.2. pārejas vājinājums tuvajā galā NEXT ³ 45dB, frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz, mērot ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135;

12.3. pārejas vājinājums tālajā galā netiek normēts;

12.4. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no centrāles puses 2,5V, mērot uz slodzes 135 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ³ 12k;

12.5. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no abonenta puses 2,5V, mērot uz slodzes 135 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ³ 12k.

13. Papildu tehniskās prasības piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā, ja sniedz pakalpojumus, izmantojot ISDN PRA:

13.1. abonenta līnijas darba vājinājums d ² 30dB, mērot pie frekvences f = 260kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 120;

13.2. pārejas vājinājums tuvajā galā NEXT ³ 45dB, mērot pie frekvences f = 260kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 120;

13.3. pārejas vājinājums tālajā galā netiek normēts;

13.4. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no centrāles puses 3V, mērot uz slodzes 120 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ³ 12k;

13.5. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no abonenta puses 3V, mērot uz slodzes 120 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ² 12k.

14. Papildu tehniskās prasības piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā, ja sniedz pakalpojumus, izmantojot HDSL:

14.1. abonenta līnijas darba vājinājums d ² 22dB 1-pāru risinājumam, d ² 27dB 2-pāru risinājumam, d < 31dB 3-pāru risinājumam, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135;

14.2. pārejas vājinājums tuvajā galā NEXT ³ 40dB, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135;

14.3. pārejas vājinājums tālajā galā netiek normēts;

14.4. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no centrāles puses 2,5V 1-pāru risinājumam, 2,64V 2-pāru un 3-pāru risinājumam, mērot uz slodzes 135 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ³ 12k;

14.5. maksimālais impulsa amplitūdas spriegums no abonenta puses 2,5V 1-pāru risinājumam, 2,64V 2-pāru un 3-pāru risinājumam, mērot uz slodzes 135 ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ³ 12k.

15. Maksimālais pāru skaits vienā kabelī, pa kuriem var sniegt pakalpojumus, izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL ir 10% no kabeļa kopējā pāru skaita. Piekļuves tīkla īpašnieks var noteikt maksimālo pāru skaitu līdz 20%.

16. Maksimālo pāru skaitu, kuri paredzēti ekspluatācijas rezervei vienā kabelī un kurus nav pieļaujams izmantot piekļuves tīkla atsaistīšanai, nosaka šo noteikumu 2.pielikums. Piekļuves tīkla īpašnieks var noteikt mazāku rezerves pāru skaitu.

17. Ja piekļuves tīkls paredzēts gan balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai frekvenču diapazonā 0,3…3,4kHz, gan izmantojot ADSL, tad piekļuves tīkla parametriem jāatbilst ADSL līnijas parametriem.

18. Izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL tehnoloģiju, vienā kabelī nav pieļaujama dažādu līnijas kodu lietošana.

19. Piekļuves tīkla īpašnieks nodrošina šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētās tehniskās prasības.

20. Ja piekļuves tīkla atsaistīšanai izmanto daļu no piekļuves tīkla, piemēram, maģistrālo tīklu, sadales tīklu vai abonenta ievadu, tad šai piekļuves tīkla daļai piekļuves tīkla īpašnieks nodrošina šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētās tehniskās prasības.

21. Attālās izvietošanas gadījumā (skatīt šo noteikumu 1.pielikuma 3.a. un 3.b., 4.  un 5.a. un 5.b. zīmējumus) piekļuves tīkla nomnieka kabeļa parametri nedrīkst būt sliktāki kā šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 11.2., 11.3., 12.2., 13.2., 14.2. punktā minētie.

22. Piekļuves tīkla atsaistīšanas gadījumā, izmantojot tehnoloģiju, kas nav minēta šo noteikumu  10., 11., 12., 13., 14. punktā, piekļuves tīkla īpašnieks un piekļuves tīkla nomnieks savstarpēji vienojas par tehniskajām prasībām piekļuves tīklam, kā arī par izmantojamo frekvenču diapazonu, pārraides līmeņiem un līnijas kodiem, ņemot par pamatu izmantojamo iekārtu ražotāja prasības līnijām.

23. Piekļuves tīklam tā atsaistīšanas gadījumā piekļuves tīkla nomnieks drīkst pieslēgt tikai iekārtas, kas atbilst elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” un Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.188 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”.

V nodaļa

Minimālās pretzibens un pārsprieguma

aizsardzības prasības

24. Piekļuves tīkla īpašniekam jānodrošina pārsprieguma aizsardzība centrāles krosā vismaz līnijas pusē.

25. Ja sadales tīkls ir organizēts ar pie stabiem piestiprinātiem kabeļiem, piekļuves tīkla īpašniekam jānodrošina pretzibens aizsardzība vismaz sadales kastītē.

26. Ja abonenta ievads organizēts ar pie stabiem piestiprinātu kabeli, piekļuves tīkla īpašniekam jānodrošina pretzibens aizsardzība abonenta telpās vismaz pirms tīkla pieslēguma punkta.

27. Pretzibens un pārsprieguma aizsardzības elementus un ierīkošanas kārtību nosaka piekļuves tīkla īpašnieks.

Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

1 angl. Distant collocation;

2  angl. Collocation;

3 angl. Unbundled access to the local loop;

4 angl. Local loop.

“Latvijas Vēstneša” redakcijā saņemts 09.07.2003.

1.pielikums

1.zīmējums. Piekļuves tīkls

2.zīmējums

3.a.zīmējums. Pilnīga piekļuves tīkla atsaistīšana,

izmantojot  attālo izvietošanu

3.b.zīmējums. Pilnīga piekļuves tīkla atsaistīšana,

izmantojot attālo izvietošanu

4.zīmējums. Pilnīga piekļuves tīkla apakštīkla atsaistīšana,

izmantojot attālo  izvietošanu

5.a.zīmējums. Daļēja piekļuves tīkla atsaistīšana,

izmantojot attālo koplietošanu

5.b.zīmējums. Daļēja piekļuves tīkla atsaistīšana,

izmantojot attālo izvietošanu

2.pielikums