Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2006.gada 28.decembra

rīkojumu Nr.1010

Emisijas kvotu sadales plāns

2008.–2012.gadam

# Satura rādītājs

Satura rādītājs	2

Ievads	3

1.	Kopējā emisijas kvotu daudzuma noteikšana	3

1.1.	Latvijas starptautiskās saistības	3

1.2.	Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki	5

1.3.	Pieņēmumi emisijas kvotu daudzuma noteikšanai	6

1.4.	Kopējais emisijas kvotu daudzums	9

1.4.1.	Kopējā emisijas kvotu daudzuma aprēķina metodika	9

1.4.2.	Emisijas kvotu aprēķina formulās lietoto lielumu noteikšana	10

1.4.3.	Kopējais emisijas kvotu apjoms	13

1.5.	Pasākumi iekārtām, kas neveic likumā “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības	15

1.6.	Kioto protokola elastīgo mehānismu izmantošana	15

1.7.	Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, kas ņemti vērā, nosakot emisijas kvotu apjomu	16

1.7.1.	Likumi	16

1.7.2.	Ministru kabineta noteikumi	18

1.7.3.	Politikas plānošanas dokumenti	19

1.8.	Emisijas kvotu daudzuma atbilstība Latvijas nacionālajai enerģētikas un klimata pārmaiņu samazināšanas politikai un Lēmumam 280/240/EK	20

2.	Emisijas kvotas nozaru līmenī	21

2.1.	Aprēķinam izmantotā metodika	21

2.2.	Bāzes periods	23

2.3.	Izaugsmes faktors	23

2.4.	Oglekļa intensitātes samazinājuma faktors	24

3.	Emisijas kvotas iekārtu līmenī	24

3.1.	Aprēķinā izmantotā metodika	24

3.2.	Iepriekš veiktie siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi	25

3.3.	Brīvprātīgie emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki	25

3.4.	Procedūra, lai nodrošinātu, ka operatoriem netiek piešķirtas vairāk emisijas kvotu kā vajadzīgs	26

3.5.	Iekārtu kopfondi	26

4.	Jaunās iekārtas	26

4.1.	Emisijas kvotu aprēķināšana jaunajām iekārtām	27

4.1.1.	Metodika jaunas katlu mājas izbūves gadījumā	29

4.1.2.	Metodika koģenerācijas stacijas izbūves gadījumā	30

4.1.3.	Metodika kondensācijas stacijas izbūves gadījumā	32

4.1.4.	Metodika jaunas rūpnieciskās ražotnes izbūves gadījumā	32

4.1.5.	Metodika iekārtām, kas Plāna izstrādes laikā neatbilst likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētiem ražošanas jaudas nosacījumiem, bet 2008.-2012.gadā – atbilst	33

4.1.6.	Esošas iekārtas aizstāšana ar jaunu iekārtu	34

4.1.7.	Iekārtas slēgšana un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas anulēšana	36

4.2.	Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas	36

5.	Sabiedriskā apspriešana	37

6.	Iekārtu saraksts	40

# Ievads

Lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu, īstenojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības, Latvijai ir jāizstrādā emisijas kvotu sadales plāns (turpmāk – Plāns) katram Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ES ETS) periodam. Plāna izveide noteikta likumā “Par piesārņojumu”, un tajā tiek iekļauti jautājumi par ES ETS dalībniekiem Latvijā, emisijas kvotu sadales principiem un paredzēto emisijas kvotu sadalījumu, ar sadali saistītiem normatīviem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanas potenciālu. Pirmais ES ETS periods ilgst no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, turpretī otrais periods, kuram arī sagatavots minētais dokuments, - no 2008.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.

Plāna saturs veidots saskaņā ar Komisijas 2004.gada 7.janvāra paziņojumu “Par vadošiem norādījumiem palīdzēt Dalībvalstīm Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu kopienā un papildina Padomes Direktīvu 96/61/EK, 3.pielikumā minēto kritēriju ieviešanā un par apstākļiem, kādos force majeure tiek uzskatāmi pierādīts” (COM(2003) 830 final) un Komisijas 2005.gada 22.decembra paziņojumu “Turpmākās vadlīnijas attiecībā uz valstu kvotu sadales plāniem ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam no 2008. līdz 2012.gadam” (COM(2005) 703 final) un balstās uz esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu, tiesību aktu, nacionālo programmu, koncepciju un citu oficiālu dokumentu (ieskaitot to projektu) analīzi, kā arī veicot izpēti par ES ETS iesaistīto operatoru darbību un SEG emisijas apjomu no 2000.gada līdz 2005.gadam.

Plāns izstrādāts, ņemot vērā ar Ministru kabineta 2006.gada 9.augusta rīkojumu Nr.608 apstiprināto Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam, kā arī Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumu par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko paziņojusi Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, kas attiecas uz 9.augustā apstiprināto dokumentu.

# Kopējā emisijas kvotu daudzuma noteikšana

## Latvijas starptautiskās saistības

Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un 2002.gadā šīs konvencijas Kioto protokolu, tādējādi uzņemdamās pildīt virkni saistības. Atbilstoši Kioto protokolam, Latvijai individuāli vai kopīgā rīcībā ar citām valstīm laika posmā no 2008. līdz 2012.gadam jāpanāk SEG emisiju samazinājums par 8%, salīdzinot ar emisiju apjomu 1990.gadā.

1990.gadā Latvija emitēja 25 894,22 tūkst. tonnu CO2 ekvivalentu, kas nozīmē, ka Latvija, lai pildītu Kioto protokolā noteiktās saistības, laikposmā no 2008.-2012.gadam ik gadu nedrīkst emitēt vairāk par 23 822,68 tūkst. tonnām CO2 ekvivalentu.

2004.gadā kopējais SEG emisiju daudzums Latvijā bija 10 746 tūkst. tonnu CO2. Iekārtas, kas iesaistītas ES ETS otrajā periodā, 2004.gadā emitēja 
2 939 tūkst. tonnu CO2 (sadedzināšanas iekārtas – 2 143 tūkst. tonnu CO2; rūpniecības iekārtas – 796 tūkst. tonnu CO2), kas kopā veido 27% no kopējā SEG emisijas apjoma valstī.

2005.gadā izstrādātās SEG emisiju prognozes rāda, ka Latvija varēs izpildīt Kioto protokolā emisiju samazināšanas saistības – 2010.gadā prognozētais SEG emisiju apjoms Latvijā varētu būt pat par 40% zemāks nekā 1990.gadā (skat. 1.attēlu), pie nosacījuma, ka:

- tiek ieviesti apstiprinātie politikas dokumenti un tiesību akti klimata pārmaiņu jomā (īpaši attiecībā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu, biodegvielas ražošanu un izmantošanas veicināšanu, energoresursu efektīvu un racionālu izmantošanu, kūtsmēslu krātuvju sakārtošanu, mūsdienu prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanu);

- netiek attīstīta kāda jauna energoietilpīga rūpniecības nozare, kas varētu būtiski palielināt prognozēto SEG emisiju apjomu.

1.att. Kopējā formā izteiktās SEG emisijas 2000.-2020.gadā,

tūkst. tonnas CO2 ekv.

Avots: Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005.-2010.gadam un jaunākie komercsabiedrību un valsts institūciju dati, kuri koriģē emisiju prognozes

## Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki

Likums “Par piesārņojumu” nosaka, ka ES ETS obligāti jāpiedalās individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībām, kas veic šādas piesārņojošas darbības:

1. enerģētikā:

  - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus, izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas;

  - minerāleļļas attīrīšanas un rafinēšanas iekārtas;

  - koksa krāsnis;

2. melno metālu ražošanā un apstrādē:

  - iekārtas metālu rūdu, arī sulfīdu rūdu, apdedzināšanai un kausējumu iegūšanai;

  - iekārtas čuguna vai tērauda pirmreizējai vai atkārtotai kausēšanai, ieskaitot nepārtraukto izliešanu, kuru jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

3. minerālu izstrādājumu ražošanā:

  - iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 500 tonnas produkcijas dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnis kaļķu ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;

  - iekārtas stikla, arī stikla šķiedras, ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

  - iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna, ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 75 tonnas gatavās produkcijas dienā vai kuru apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4 kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā 300 kilogramu produkcijas uz vienu krāsns kubikmetru;

4. citās nozarēs:

  - iekārtas celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām;

  - iekārtas papīra vai kartona ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas produkcijas dienā.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ES ETS var brīvprātīgi iesaistīties arī tie Latvijas individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuras veic likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, bet zem pielikumā minēto ražošanas jaudu robežas. Plašāku informāciju par brīvprātīgu dalību ES ETS skatīt 3.3.apakšnodaļā.

Plānā tiek ņemtas vērā tikai CO2 emisijas no augstāk minēto iekārtu grupām.

## Pieņēmumi emisijas kvotu daudzuma noteikšanai

Kopējais emisijas kvotu apjoms gadā esošajām un jaunajām iekārtām tika noteikts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumu par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko paziņojusi Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, kā arī izmantojot šim lēmumam pievienotajā Eiropas Komisijas paziņojumā aprakstīto metodiku. Minētajā metodikā ieviestas atsevišķas izmaiņas, precizējot koriģēto 2005.gada verificēto emisijas datu aprēķinu, kā arī pieskaitot prognozētās papildus emisijas no atsevišķiem valsts mēroga investīciju projektiem enerģētikas un rūpniecības nozarēs, kas netiek adekvāti atspoguļotas ar metodikā ietverto IKP izaugsmes faktoru (turpmāk – liela mēroga jaunās iekārtas).

Pamats valsts kopējā emisijas kvotu apjoma noteikšanai ir ES ETS aptverto iekārtu CO2 emisijas 2005.gadā, ko verificējuši neatkarīgi eksperti. Aprēķinā izmantots valsts makroekonomisko izaugsmi raksturojošs rādītājs – IKP izaugsmes faktors, kas 2005.-2010.gadam novērtēts kā 50%. Šis izaugsmes faktors raksturo emisiju palielinājumu ES ETS aptvertajās iekārtās, kas sagaidāms sakarā ar siltumenerģijas, elektroenerģijas, preču un pakalpojumu patēriņa pieaugumu, kas tiks nodrošināts ar esošo iekārtu uzstādītās jaudas lielāku noslodzi, kā arī esošo iekārtu paplašināšanās, uzstādot jaunas ražošanas jaudas, un nelielu jaunu iekārtu darbības uzsākšanas (turpmāk maza mēroga jaunas iekārtas) Plāna darbības periodā. Aprēķinā izmantots arī tautsaimniecības oglekļa intensitātes samazinājuma faktors, kas raksturo Plāna darbības periodā sagaidāmo emisiju samazinājumu ES ETS aptvertajās iekārtās saistībā ar valsts un Eiropas Savienības līmeņa politikas ieviešanu SEG emisiju samazināšanai, it īpaši enerģētikas jomā, un ietver iekārtu potenciālu ieviest energoefektivitātes pasākumus. Aprēķinos izmantotā oglekļa intensitātes samazinājuma faktora vērtība Latvijai ir -14,2%.

Nepieciešamais emisijas kvotu daudzums katrai iekārtai noteikts, balstoties galvenokārt uz vēsturiskajiem datiem. Lai nodrošinātu aprēķinos izmantoto datu ieguvi, tika veikta operatoru anketēšana. Operatori sniedza datus par saražoto produkcijas daudzumu, kurināmā, izejvielu un palīgmateriālu patēriņu, izejvielu un palīgmateriālu ķīmisko sastāvu, sadedzināšanas iekārtas lietderības koeficientu, emisijām un citiem jautājumiem par laika periodu no 2000.gada.

CO2 emisijas aprēķinos sadedzināšanas iekārtām izmantoti:

- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2006.gada pārskatā par antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti Latvijā norādītie emisijas faktori un oksidācijas faktori;

- Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 1.pielikumā minētās zemākā sadegšanas siltuma faktoru vērtības.

CO2 emisijas aprēķinos rūpniecības iekārtām izmantoti:

- operatoru iesniegtie kurināmo zemākie sadegšanas siltuma faktori, kas noteikti no kurināmo pasēm vai noteikti Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 1.pielikumā;

- emisijas faktori un pārvēršanas faktori, kas noteikti Komisijas 2004.gada 29.janvāra Lēmumā 2004/156/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa un ziņošanas vadlīnijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (turpmāk – Komisijas Lēmums 2004/156/EK).

Emisijas faktoru, zemākā sadegšanas siltuma faktoru, oksidācijas faktoru un pārvēršanas faktoru vērtību apkopojumu skatīt 1.tabulā.

1.tabula

Emisijas kvotu daudzuma noteikšanā pielietotie zemākā sadegšanas siltuma faktori, emisijas faktori, oksidācijas faktori un pārvēršanas faktori

| Nozare | Kurināmā / izejvielas / palīgmateriāla veids | Zemākais sadegšanas siltuma faktors (Qzd), GJ/t | Emisijas faktors bez oksidācijas faktora (R) | Oksidācijas faktors (O) / pārvēršanas faktors (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enerģētika | Degvieleļļa (mazuts) | 40,60 | 77,36 kg/GJ | 0,99 |
|  | Dīzeļdegviela | 42,49 | 74,74 kg/GJ | 0,99 |
|  | Sadzīves krāšņu kurināmais | 42,49 | 74,74 kg/GJ | 0,99 |
|  | Degakmens eļļa | 39,35 | 76,19 kg/GJ | 0,99 |
|  | Dabas gāze | 33,66* | 56,10 kg/GJ | 0,995 |
|  | Akmeņogles | 26,22 | 94,08 kg/GJ | 0,98 |
|  | Kurināmā kūdra ar mitruma saturu 40% | 10,05 | 105,99 kg/GJ | 0,98 |
|  | Kūdras briketes | 15,49 | 97 kg/GJ | 0,98 |
|  | Kurināmā koksne | 6,70* | 0 kg/GJ | 0,98 |
|  | Kokapstrādes atkritumi | 6,70* | 0 kg/GJ | 0,98 |
| Kaļķu ražošana | Akmeņogles | 26,22 | 94,08 kg/GJ | 0,98 |
|  | CaO | - | 0,785 tCO2/tCa | 1 |
|  | MgO | - | 1,092 tCO2/tMg | 1 |
| Cementa ražošana | Mazuts | 40,60 | 77,36 kg/GJ | 1 |
|  | Akmeņogles | 26,22 | 94,08 kg/GJ | 1 |
|  | Dabas gāze | 33,66* | 56,10 kg/GJ | 1 |
|  | Nolietotas riepas | 26,21 | 84,45 kg/GJ | 1 |
|  | Atstrādātas minerāleļļas | 29,23 | 79,44 kg/GJ | 1 |
|  | Sērskābais gudrons | 21,17 | 79,44 kg/GJ | 1 |
|  | Petrokokss | 34,27 | 99,17 kg/GJ | 1 |
|  | Klinkers | - | 0,525 tCO2/t klinkera | 1 |
|  | Cementa putekļi | - | 0,525 tCO2/t klinkera | 1 |
| Tērauda kausēšana un liešana | Degvieleļļa (mazuts) | 40,60 | 77,36 kg/GJ | 0,99 |
|  | Dabas gāze | 33,66* | 56,10 kg/GJ | 0,995 |
|  | Šķidrā gāze | 45,54 | 62,75 kg/GJ | 0,995 |
|  | Pirolīzes sveķi | 41,86 | 73,33 kg/GJ | 0,99 |
|  | Karborizatori | - | 3,489 tCO2/t | 1 |
|  | Ķets | - | 0,147 tCO2/t | 1 |
|  | CaCO3 | - | 0,44 tCO2/t CaCO3 | 1 |
|  | CaCO3-MgCO3 | - | 0,477 tCO2/t CaCO3-MgCO3 | 1 |
| Keramikas izstrādājumu ražošana | Akmeņogles | 26,22 | 94,08 kg/GJ | 0,98 |
|  | Dabas gāze | 33,66* | 56,10 kg/GJ | 0,995 |
|  | Degvieleļļa (mazuts) | 40,60 | 77,36 kg/GJ | 0,99 |
|  | CaO | - | 0,785 tCO2/tCa | 1 |
|  | MgO | - | 1,092 tCO2/tMg | 1 |
| Stikla un stikla šķiedras ražošana | Degvieleļļa (mazuts) | 40,60 | 77,36 kg/GJ | 0,99 |
|  | Dīzeļdegviela | 42,49 | 74,74 kg/GJ | 0,99 |
|  | Sadzīves krāšņu kurināmais | 42,49 | 74,74 kg/GJ | 0,99 |
|  | Dabas gāze | 33,66* | 56,10 kg/GJ | 0,995 |
|  | CaO | - | 0,785 tCO2/tCa | 1 |
|  | MgO | - | 1,092 tCO2/tMg | 1 |
|  | Na2O | - | 0,71 tCO2/tNa | 1 |
|  | BaO | - | 0,287 tCO2/tBa | 1 |

Piezīme:

* Zemākā sadegšanas siltuma faktora mērvienība dabas gāzei ir GJ/1000m3; kurināmai koksnei un kokapstrādes atkritumiem – TJ/1000m3cieš

## Kopējais emisijas kvotu daudzums

### Kopējā emisijas kvotu daudzuma aprēķina metodika

Kopējais ikgadējais emisijas kvotu apjoms Latvijai noteikts ar šādu formulu:

Emisijas kvotas = (CIVE * GTD * CITD) + ADD + NSN	[1.1]

kur:

CIVE	-	koriģētās 2005.gada verificētās emisijas,

GTD	-	IKP pieauguma faktors,

CITD	-	oglekļa intensitātes samazinājuma faktors,

ADD	-	papildus emisijas no iekārtām, kas ietvertas, precizējot sadedzināšanas iekārtas definīciju.

NSN	-	gada vidējās emisijas no atsevišķiem nacionāla mēroga investīciju projektiem jaunu iekārtu uzstādīšanai, kas netiek atspoguļotas IKP pieauguma faktorā;

CIVE = IVE + AWIVE + EOPT + EUC + NSE	[1.2]

kur:

IVE	-	2005.gada verificētās emisijas,

AWIVE	-	vidējais emisijas kvotu apjoms, kas piešķirts iekārtām, kam nav verificēta pārskata,

EOPT	-	2005.gada emisijas tām iekārtām, kas 2005.-2007.gada periodā tika vienpusēji izslēgtas no ES ETS,

EUC	-	papildus emisijas 2005.gadā, kas saistītas ar izmaiņām ES ETS aptverto esošo iekārtu lokā,

NSE	-	gada vidējās emisijas no atsevišķiem nacionāla mēroga investīciju projektiem, kas saistīti ar esošo iekārtu paplašināšanos, risinot energoapgādes drošības jautājumu (koģenerācijas uzstādīšana uz esošajām siltuma jaudām).

### Emisijas kvotu aprēķina formulās lietoto lielumu noteikšana

#### ADD (papildus emisijas no iekārtām, kas ietvertas, precizējot sadedzināšanas iekārtas definīciju) noteikšana

Latvija jau 2005.-2007.gada periodā piemēroja t.s. ‘plašo’ sadedzināšanas iekārtas definīciju, tāpēc nav tādu iekārtu, kuras tiek papildus iekļautas ES ETS 2008.-2012.gada periodā saistībā ar sadedzināšanas iekārtas definīcijas precizēšanu. Attiecīgi

ADD = 0.

#### NSN (gada vidējās emisijas no atsevišķiem nacionāla mēroga investīciju projektiem jaunu iekārtu uzstādīšanai, kas netiek atspoguļoti IKP pieauguma faktorā) noteikšana

1.1.formulā iekļautais IKP pieauguma faktors GTD neatspoguļo atsevišķus īpaši lielus un tautsaimniecībai nozīmīgus investīciju projektus, kas radīs proporcionāli ievērojami lielāku emisiju pieaugumu salīdzinājumā ar to ietekmi uz IKP pieaugumu. Šādu projektu identificēšanai ir piemēroti objektīvi kritēriji:

- prognozētās ikgadējās papildus CO2 emisijas no projekta realizācijas pārsniedz 30% no nozares kopējām verificētajām emisijām iepriekšējā ES ETS darbības gadā,

- projekta realizācija ir saskaņā ar apstiprināto nacionālo un ES politiku enerģētikas vai rūpniecības jomā un ir būtiska valsts Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā,

- projekts ir pamatots no investīciju piesaistes un projekta realizācijas termiņu viedokļa,

- projekts tiek realizēts saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, it īpaši attiecībā uz labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanu Direktīvas 96/61/EK ietvaros,

- projekta īstenošana nav pretrunā ar valsts progresu Kioto protokola mērķa sasniegšanā.

2008.-2012.gadā plānots realizēt trīs šādus projektus, no kuriem divi ir kritiski svarīgi no valsts energoapgādes drošības politikas viedokļa, bet viens ir īpaši svarīgs rūpniecības nozarē, jo risinās ar straujo būvniecības pieaugumu saistīto cementa iztrūkumu. Papildus emisijas aprēķinātas saistībā ar šādiem projektiem:

- Ogļu kondensācijas elektrostacijas ar jaudu 400 MWel būvniecība, kas sāks darbību 2012.gadā (kopā 2 233 800 tCO2 jeb 2 233 800 tCO2 gadā, kas sastāda 99% no nozares 2005.gada verificētajām emisijām),

- A/S „Latvenergo” TEC2 rekonstrukcija 2008.gadā (kopā 3 853 593),

- SIA „Cemex” jaunas cementa ražošanas līnijas un jaunas klinkera apdedzināšanas krāsns uzstādīšana 2008.gadā (4 770 366).

| Iekārta | Darbības uzsākšanas gads | Nozare | Iekārtas paredzētās emisijas 2008.-2012.gada periodā | Iekārtas paredzētās emisijas gadā | % no nozares emisijām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvenergo TEC2 rekonstrukcija | 2008 | Energoapgāde | 3 853 593 | 800 405 | 35.5% |
| Ogļu kondensācijas elektrostacija ar jaudu 400 MWel | 2012 | Energoapgāde | 2 233 800 | 2 233 800 | 99.1% |
| Cemex cementa rūpnīca | 2008 | Minerālo materiālu ražošana | 4 770 366 | 991 126 | 256.1% |

Šo iekārtu kopējās plānotās emisijas vidēji gadā 2008.-2012.gada periodā ir

NSN = 2 171 552.

#### CIVE (koriģētās 2005.gada verificētās emisijas) noteikšana

2005.gada verificēto emisiju apjoms ir

IVE = 2 854 424.

Tikai viena uzņēmuma – SIA „Līvbērzes Enerģija” emisiju dati nav ietverti 2005.gada verificētajās emisijās, jo Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde šim uzņēmumam verificēto pārskatu saskaņoja tikai 2006.gada 23.oktobrī. Tādēļ vidējais emisijas kvotu apjoms, kas piešķirts iekārtām, kam nav verificēta pārskata, ir

AWIVE = 68.

Latvija 2005.-2007.gada periodā nepiemēroja izņēmumus iekārtu dalībai ES ETS, tādēļ 2005.gada emisijas tām iekārtām, kas tika vienpusēji izslēgtas no ES ETS, Latvijas gadījumā ir

EOPT = 0.

2005.gada verificētas emisijas nepieciešams koriģēt, ņemot vērā izmaiņas ES ETS aptverto esošo iekārtu lokā, jo tas netiek atspoguļots ar 1.1.formulā iekļauto IKP pieauguma faktoru, kas attiecināms tikai uz papildus emisijām no jaunām iekārtām, t.sk. iekārtu paplašināšanās. Ir vairākas esošas iekārtas, kas uz 2005.gada 1.janvāri nebija ES ETS dalībnieki, jo to uzstādītā jauda bija mazāka par likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētajām robežvērtībām, bet kas dažādu apstākļu dēļ būs ES ETS dalībnieki 2008.-2012.gada periodā. Tāpat ir iekārtas, kas uz 2005.gada 1.janvāri bija ES ETS dalībnieki, bet 2008.-2012.gadā savu dalību ES ETS pārtrauks.

Izmaiņas ES ETS aptverto iekārtu lokā pirmkārt attiecināmas uz tām iekārtām, kas 2006.gada laikā uzstādīja papildus jaudas un kļuva par obligātiem ES ETS dalībniekiem, saņemot siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, kā arī tām iekārtām, kuru statuss kā obligāts ES ETS dalībnieks vairs nav spēkā sakarā ar atsevišķu tehnoloģisko iekārtu demontāžu un kas nevēlas turpināt dalību ES ETS 2008.-2012.gada periodā kā brīvprātīgs dalībnieks (samazinot 2005.gada verificēto emisiju apjomu par šo iekārtu verificēto 2005.gada emisiju apjomu). Līdz 2006.gada 21.decembrim piecas esošas iekārtas bija uzsākušas dalību ES ETS kā obligātie dalībnieki saistībā ar papildus jaudu uzstādīšanu (2005.gada verificēto emisiju apjomu nepieciešams palielināt par šo iekārtu kopējo emisijas apjomu 2005.gadā 155 465 tCO2), bet divas iekārtas, kas bija ES ETS obligātie dalībnieki, bija veikuši atsevišķu tehnoloģisko vienību demontāžu un izteikuši vēlmi neturpināt dalību ES ETS 2008.-2012.gadā (2005.gada verificēto emisiju apjomu nepieciešams samazināt par šo iekārtu kopējo emisijas apjomu 2005.gadā 1900 tCO2). Tādējādi saistībā ar izmaiņām obligāto ES ETS dalībnieku sarakstā 2005.gada verificēto emisiju apjomu nepieciešams papildināt par 153 565 tCO2.

Otrkārt, izmaiņas ES ETS aptverto iekārtu lokā attiecināmas uz izmaiņām brīvprātīgo ES ETS dalībnieku sarakstā. Nepieciešamā korekcija 2005.gada verificēto emisiju apjomā, kas saistīta ar izmaiņām brīvprātīgo ES ETS dalībnieku sarakstā (9 brīvprātīgi dalībnieki ar kopējām emisijām 10 990 tCO2 pārtrauks brīvprātīgu dalību, bet 5 iekārtas ar kopējām emisijām 15 710 tCO2 uzsāks brīvprātīgu dalību) ir 4720.

Tādējādi kopējā nepieciešamā 2005.gada verificēto emisiju korekcija saistībā ar izmaiņām ES ETS aptverto esošo iekārtu lokā ir

EUC = 158 285.

2005.gada verificētās emisijas nepieciešams koriģēt arī saistībā ar papildus emisijām no esošo iekārtu paplašināšanās, kas netiek objektīvi atspoguļotas ar 1.1.formulā ietverto IKP izaugsmes faktoru. Divās iekārtās, kas ir ES ETS dalībnieki no 2005.gada 1.janvāra, 2005./2006.gadā veiktas ievērojamas investīcijas, lai uz esošās siltumenerģijas ražošanas jaudas bāzes tiktu uzstādītas augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas, tādējādi realizējot valsts politiku elektroenerģijas apgādes drošības paaugstināšanai. Papildus emisijas no elektroenerģijas ražošanas aprēķinātas A/S „Rīgas Siltums” siltumcentrālei Imanta (102 652) un A/S „Latvenergo” TEC1 (55 973). Tādējādi gada vidējās emisijas no atsevišķiem nacionāla mēroga investīciju projektiem, kas saistīti ar esošo iekārtu paplašināšanos, risinot energoapgādes drošības jautājumu (koģenerācijas uzstādīšana uz esošajām siltuma jaudām), kopsummā dod lielumu

NSE = 158 625.

Tādējādi koriģētās 2005.gada verificētās emisijas ir

CIVE = 2 854 424 + 68 + 0 + 158 285 + 158 625 = 3 171 402.

#### GTD (IKP pieauguma faktors) noteikšana

Latvijas IKP izaugsme 2005.-2010.gadā novērtēta 50% apmērā (skat. 1.3.apakšnodaļu), tādējādi IKP izaugsmes faktors ir

GTD = 1,5.

#### CITD (oglekļa intensitātes samazinājuma faktors) noteikšana

Oglekļa intensitātes samazinājums Latvijas tautsaimniecībā 2005.-2010.gadā novērtēts -14,2% apmērā (skat. 1.3.apakšnodaļu), tādēļ kopējā emisijas kvotu apjoma aprēķinā izmantots šāds oglekļa intensitātes samazinājuma faktors:

CITD = 0,858.

### Kopējais emisijas kvotu apjoms

Kopējais ikgadējais emisijas kvotu daudzums Latvijai laika periodā no 2008.-2012.gadam ir

Emisijas kvotas = (3 171 402 * 1,5 * 0,858) + 0 + 2 171 552 = 6 253 146

Tādējādi 2008.-2012.gada perioda piecos gados starp esošajām iekārtām un jaunajām iekārtām Latvija plāno sadalīt kopā 6 253 146 * 5 = 31 265 730 emisijas kvotas. Detalizētāks emisijas kvotu sadalījums starp esošajām un jaunajām iekārtām uzrādīts 2.tabulā.

2.tabula

Emisijas kvotu sadalījums laika periodam no 2008.-2012.gadam

|  | KOPĀ 2008.-2012.gada periodā | Vidēji gadā 2008.-2012.gada periodā |
| --- | --- | --- |
| PAVISAM KOPĀ, tai skaitā: | 31 265 730 | 6 253 146 |
| Kopā esošām iekārtām, tai skaitā:. | 17 395 675 | 3 479 135 |
| Energoapgādes iekārtas | 11 114 530 | 2 222 906 |
| Pārējās sadedzināšanas iekārtas, tai skaitā: | 1 737 485 | 347 497 |
| Cukura ražošana | 291 005 | 58 201 |
| Piena pārstrāde | 196 615 | 39 323 |
| Pārējo pārtikas produkcijas ražošana | 251 320 | 50 264 |
| Spirta ražošana | 146 605 | 29 321 |
| Tekstilrūpniecība | 247 265 | 49 453 |
| Kokapstrāde | 267 795 | 53 559 |
| Pārējā rūpniecība | 66 830 | 13 366 |
| Ostas pakalpojumi | 224 085 | 44 817 |
| Pārējie pakalpojumi | 45 965 | 9 193 |
| Rūpniecības iekārtas, tai skaitā: | 4 543 660 | 908 732 |
| Melno metālu ražošana | 1 996 180 | 399 236 |
| Klinkera ražošana | 1 688 950 | 337 790 |
| Kaļķu ražošana | 35 980 | 7 196 |
| Stikla ražošana | 205 700 | 41 140 |
| Stikla šķiedras ražošana | 191 645 | 38 329 |
| Keramikas flīžu ražošana | 10 540 | 2 108 |
| Pārējo māla izstrādājumu ražošana | 356 810 | 71 362 |
| Papīra ražošana | 57 855 | 11 571 |
| Kopā emisijas kvotu rezerve jaunām iekārtām, tai skaitā: | 13 870 055 | 2 774 011 |
| Maza mēroga jaunas iekārtas | 3 012 295 | 602 459 |
| Liela mēroga jaunas iekārtas | 10 857 760 | 2 171 552 |
| KOPĀ esošām iekārtām un maza mēroga jaunām iekārtām | 20 407 970 | 4 081 594 |

Kopējais ikgadējais emisijas kvotu daudzums, kas atvēlēts esošajām iekārtām, un gada vidējais emisijas kvotu rezerves apjoms jaunajām iekārtām 2008.-2012.gada periodam grafiski parādīts 2.attēlā.

2.att. Kopējā gada vidējā emisijas kvotu apjoma sadalījums esošām un jaunām iekārtām, emisijas kvotas, skaits un % no kopējā

Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-2010.gadā minētās SEG emisiju prognozes rāda, ka CO2 emisijas no enerģijas ražošanas un rūpniecības sektora laika posmā no 2008.–2012.gadam pieaugs un 2010.gadā veidos 42% no kopējā prognozētā Latvijas SEG emisiju apjoma.

Emisijas kvotas gan obligātajiem, gan brīvprātīgajiem ES ETS dalībniekiem tiks piešķirtas par brīvu.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.3 panta desmitās daļas nosacījumiem, Ministru kabinets lems par darbībām ar emisijas kvotu atlikumu (starpība starp Plānā paredzētajām emisijas kvotām jaunajām iekārtām un šīm iekārtām piešķirtajām emisijas kvotām).

## Pasākumi iekārtām, kas neveic likumā “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības

Lai veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu, attīstītu tīru tehnoloģiju ieviešanu un plašāku dalību ES ETS, Dabas resursu nodokļa likumā iestrādāti nosacījumi par šā nodokļa piemērošanu CO2 emisijām no stacionārām tehnoloģiskām iekārtām, kas veic likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības (skatīt 1.2.apakšnodaļu), arī tādas piesārņojošās darbības, kurās ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētos rādītājus. Tai pat laikā Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka nodokli par CO2 emisiju nemaksā no iekārtām, kuras operatoram izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, kā arī par emisiju, kas rodas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un kūdru. Dabas resursu nodokļa likme par vienu CO2 emisijas tonnu noteikta 0,10 Ls līdz 2008.gada 30.jūnijam un 0,30 Ls – pēc 2008.gada 1.jūlija.

## Kioto protokola elastīgo mehānismu izmantošana

Latvijai kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas Kioto protokola dalībvalstij ir iespējas piedalīties protokolā paredzētajos elastīgajos mehānismos – kopīgi īstenojamos projektos, tīrās attīstības mehānismā un starptautiskajā emisiju tirdzniecībā. Ņemot vērā SEG emisiju prognozes 2008.-2012.gadam (skat. 1.attēlu), Latvijai nav nepieciešams izmatot minētos mehānismus Kioto protokolā noteiktā SEG emisiju samazinājuma sasniegšanai, tādēļ patreiz valsts neplāno “emisiju tiesību” pirkšanu no citām valstīm. Tai pašā laikā normatīvie akti neaizliedz Latvijas uzņēmējiem piedalīties kopīgi īstenojamos projektos un tīrās attīstības mehānismā ārpus Latvijas.

Sakarā ar lielo investoru interesi par kopīgi īstenojamo projektu īstenošanu Latvijā, Latvijas Republikas valdība ir lēmusi par dalību šāda veida projektos, piesaistot papildu investīcijas SEG emisiju samazināšanā. Ir izveidota institucionālā sistēma projektu mehānismu īstenošanai Latvijā. Patlaban valstī tiek īstenots viens kopīgi īstenojamais projekts – Liepājas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Tā kā šis projekts nerada ne tiešu, ne netiešu emisiju samazinājumu vai ierobežojumu ES ETS aptvertajās iekārtās, šī projekta īstenošanai Plānā nav ietverta atsevišķa emisijas kvotu rezerve saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 13.novembra Lēmuma 2006/780/EK par izvairīšanos no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu divkāršas uzskaites saskaņā ar Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu attiecībā uz Kioto protokola projektu aktivitātēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 3.panta 1.daļu. 2008.-2012.gada periodā Latvijā nav paredzēts piešķirt emisiju samazināšanas vienības par emisiju samazinājumu vai ierobežojumu, ko ES ETS aptvertajās iekārtās radījuši kopīgi īstenojamie projekti, un uz Plāna iesniegšanas laiku Eiropas Komisijā nevienam šādam projektam nebija izsniegts apliecinājuma raksts. Tāpēc Plānā nav ietverta atsevišķa emisijas kvotu rezerve arī saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 13.novembra Lēmuma 2006/780/EK 3.panta 2.daļu.

Ņemot vērā prognozēto SEG emisiju apjomu 2008.-2012.gadam, Latvijai ir lielas potenciālas iespējas piedalīties starptautiskajā emisiju tirdzniecībā kā “emisiju tiesību” pārdevējai. 2006.gada pavasarī Latvijas Republikas valdība ir lēmusi par iesaistīšanos šajā Kioto protokola elastīgajā mehānismā, kā arī atbilstošo normatīvo aktu izstrādi, lai valsts varētu pilnvērtīgi izmantot starptautisko emisiju tirdzniecību klimata politikas mērķu sasniegšanai.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.1 panta trešās daļas 13.punktam maksimālais emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazināšanas vienību daudzums, ko operatori drīkst izmantot ES ETS noteikts 10% apmērā no katrai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma. Šis apjoms noteikts, balstoties uz principu, ka Kioto protokola projektu mehānismu izmantošana var papildināt emisiju samazinājumu, kas sasniegts pašā valstī, kā arī ievērojot principu, ka emisiju samazinājums ES ETS aptvertajās iekārtās Latvijā ir prioritāte. Noteiktais ierobežojums tomēr dod iespēju uzņēmumiem, kas to vēlas, iesaistīties Kioto protokola projektu aktivitātēs citās valstīs. Emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazināšanas vienību apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumi Nr.115 “Noteikumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu un darbībām, kas saistītas ar emisijas samazināšanas vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu un izmantošanu”.

## Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, kas ņemti vērā, nosakot emisijas kvotu apjomu

Nosakot emisijas kvotas, ir ņemti vērā šādi normatīvie akti un galvenie politikas dokumenti enerģētikas un rūpniecības sektorā:

### Likumi

1) Likums “Par piesārņojumu”

Viens no likuma “Par piesārņojumu” mērķiem ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ņemot vērā izmaksu efektivitāti, un nodrošināt Latvijas līdzdalību ES ETS. Likumā iestrādāti vispārēji ES ETS pamatnosacījumi – valsts iestāžu un iekārtu operatoru tiesības un pienākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšanas procesā, gada pārskatu sagatavošana, emisijas kvotu sadales plāna sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība, emisijas kvotu sadales principi, siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistra izveides un uzturēšanas nosacījumi, darbības ar emisijas kvotām, kā arī iekārtu kopfonda izveides nosacījumi. Likumā uzskaitītas piesārņojošas darbības, kurām nepieciešams saņemt siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju un tādējādi obligāti jāpiedalās ES ETS, kā arī paredz iespēju šajā sistēmā piedalīties brīvprātīgi. Likums nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā par emisijas kvotu sadali un piešķiršanu un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšanu.

Detalizētus ES ETS ieviešanas nosacījumus regulē likumam „Par piesārņojumu” pakārtotie Ministru kabineta noteikumi – Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.400 „Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība”, Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.661 „Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi” un Ministru kabineta 7.septembra noteikumi Nr.778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju”.

2) Enerģētikas likums

Viens no Enerģētikas likuma mērķiem ir nodrošināt enerģijas lietotāju nepārtrauktu, drošu, kvalitatīvu apgādi ar enerģiju, dažādojot izmantojamā kurināmā veidus, palielinot energoapgādes drošumu un uzlabojot enerģijas sadali un piegādi.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 51.pantam pašvaldības savas administratīvās teritorijas attīstības programmas ietvaros, ņemot vērā vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, kā arī vietējo energoresursu izmantošanas iespējas un, izvērtējot siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa robežizmaksas, nosaka siltumapgādes attīstību un saskaņo to ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.

Likumā minētie nosacījumi ir ņemti vērā, aprēķinot emisijas kvotas sadedzināšanas iekārtām.

3) Elektroenerģijas tirgus likums

Viens no Elektroenerģijas tirgus likuma mērķiem ir veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Likums nosaka arī pasākumus šādas elektroenerģijas ražošanas veicināšanai.

Elektroenerģijas tirgus likums paredz, ka elektroenerģijas ražotāji var iegūt tiesības obligātā iepirkuma ietvaros pārdot elektroenerģiju, kas ražota koģenerācijas procesā, kā arī elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, tādējādi veicinot koģenerācijas un atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā.

Šie likuma nosacījumi ir ņemti vērā, sagatavojot Plānu.

4) Ēku energoefektivitātes likums (projekts)

Likuma mērķis būs veicināt ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Likums noteiks tiesisko un organizatorisko pamatu ēku energosertifikācijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci ēku energoefektivitātes jomā.

Attiecībā uz valsts pārvaldes institūciju kompetenci paredzēts, ka ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomas vispārējo pārraudzību un koordināciju valstī veiks Ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija īstenos vienotas politikas un programmas izveidi, kā arī nodrošinās sabiedrības informēšanu par ēkas energoefektivitātes prasībām un enerģijas taupības pasākumiem.

Likums noteiks, ka jaunbūvēm ar kopējo platību virs 1000 m2 uzsākot projektēšanas darbus, kā alternatīvu risinājumu būs jāizvērtē uz atjaunojamiem resursiem balstītas decentralizētas energoapgādes sistēmas, koģenerācijas sistēmas, lokālās apkures, dzesēšanas sistēmas vai siltumsūkņa lietošana.

Ja ēkā ir apkures katls ar nominālo jaudu virs 20 kW vai apkures sistēma, kas vecāka par 15 gadiem, tiks novērtēta katla efektivitāte un doti ieteikumi par apkures katlu nomaiņu vai citām izmaiņām apkures sistēmā un alternatīviem risinājumiem, lai samazinātu enerģijas patēriņu un CO2 emisiju daudzumu.

### Ministru kabineta noteikumi

1) Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

Noteikumi nosaka atļauju iesniegumu iesniegšanas un saņemšanas nosacījumus, ietverot maksimālā kurināmā patēriņa limitu iekārtā. Šis nosacījums ir ņemts vērā, aprēķinot emisijas kvotas esošajām iekārtām un emisijas kvotu rezerves apjomu jaunām iekārtām.

2) Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumi Nr.778 “Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju”

Noteikumu 1.pielikumā ir norādītas zemākā sadegšanas siltuma faktoru vērtības, kas izmantotas Plānā uzrādītajos emisijas kvotu aprēķinos.

### Politikas plānošanas dokumenti

1) Pamatnostādnes „Tautsaimniecības vienotā stratēģija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 18.augusta rīkojumu Nr.568)

Pamatnostādnes definē valsts politiku stabilas, sabalansētas un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai, vienotā sistēmā sasaistot ilgtermiņa ekonomiskos mērķus un prioritātes (10-30 gadiem) ar vidēja (5-10 gadiem) un īstermiņa (1-3 gadiem) mērķiem un pasākumiem.

Pamatnostādņu „Tautsaimniecības vienotā stratēģija” dokumentā ir dots esošās ekonomiskās situācijas izvērtējums, definēti Latvijas ekonomiskās politikas stratēģiskie mērķi un to sasniegšanas izvērtējuma rādītāji, kā arī raksturoti politikas virzieni sabalansētas un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai.

Kā viens no mērķiem ir izvirzīts ikgadējais iekšzemes kopprodukta pieauguma temps vidējā termiņā (līdz 2010.gadam) par 8%, ilgtermiņā (līdz 2030.gadam) par 5%.

2) Stratēģija „Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija” (apstiprināta Ministru kabinetā 2001.gada 17.janvārī (prot. Nr.34, 6.§))

Stratēģijā definēts valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas mērķis, raksturotas Latvijas ekonomiskās attīstības tendences, priekšrocības un trūkumi, analizētas attīstības iespējas un riski, formulētas politikas prioritātes un uzdevumi. Dokumentā ir aprakstīti Latvijas attīstības ilgtermiņa iespējamie scenāriji atkarībā no ārējās vides apstākļiem un stratēģijas īstenošanas pakāpes. Šie scenāriji ir ņemti vērā Plāna sagatavošanas procesā.

3) Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005.–2010.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.220)

Programmas mērķis ir sekmēt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, realizējot pasākumus, kas vērsti uz koordinētu SEG emisiju samazināšanu un CO2 piesaistes palielināšanu, piedaloties Kioto protokolā paredzētajos elastīgajos mehānismos, piesaistot investīcijas SEG emisiju samazinošiem projektiem un atbalstot citu ekonomiski pamatotu starptautisko sadarbību SEG emisiju samazināšanā.

Programmā noteiktas pašreiz jaunākās SEG emisijas prognozes līdz 2020.gadam, kuras ņemtas vērā emisijas kvotu daudzuma aprēķinā. Programmā apkopotas esošā un plānotā politika un pasākumi tautsaimniecības nozarēs, kas emitē SEG vai piesaista CO2.

4) Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumu Nr.571)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības virzienus.

Lai samazinātu atkarību no ārējiem energoresursu avotiem, šis dokuments paredz vairākas alternatīvas. Kā ticamākā alternatīva dabas gāzes izmantošanas samazinājumam elektroenerģijas ražošanā ir cietais kurināmais – ogles kombinācijā ar biomasu. 2011.-2012.gadā plānota jaunas ogļu kondensācijas stacijas būvniecība. Paredzētā kondensācijas stacijas jauda ir 400 MWel. Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016.gadam papildus paredzēta arī jaunas atomelektrostacijas būvniecība Lietuvā.

Dokuments nosaka, ka līdz 2016.gadam ir jāapgūst koģenerācijas potenciāls Latvijas lielākajās pilsētās (ieskaitot Rīgu) ar kopējo siltumslodzi aptuveni 300 MWth un pārējās Latvijas pilsētās – ar kopējo siltumslodzi aptuveni 100 MWth.

Paredzēts, ka sākot ar 2008.gadu energoefektivitātes pasākumu rezultātā primāro energoresursu patēriņam ir jāsamazinās par 1% gadā salīdzinot ar aprēķināto patēriņu bez efektivitātes pasākumu veikšanas, kas nosakāms izmantojot iepriekšējo 5 gadu vidējo energointensitātes rādītāju.

Visi augstākminētie un citi šajā dokumentā dotie prognozes dati ir ņemti vērā, izstrādājot Plānu un nosakot nepieciešamo emisijas kvotu rezerves apjomu jaunām iekārtām.

5) Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.–2013.gadam (apstiprinātas Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.835)

Šis ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments nosaka pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus atjaunojamo energoresursu izmantošanā Latvijā.

6) Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes (2004.-2013.) (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 25.februāra rīkojumu Nr.120)

Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes ir ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments, kurā ir ietverti valsts politikas pamatprincipi, mērķi un prioritātes rūpniecības sektora konkurētspējas veicināšanai.

Šis dokuments prognozē ikgadējo rūpniecības apjomu pieaugumu par 7-10%. Dotā prognoze ir ņemta vērā, nosakot emisijas kvotas esošajām rūpniecības iekārtām un nepieciešamo emisijas kvotu rezerves apjomu jaunām iekārtām.

## Emisijas kvotu daudzuma atbilstība Latvijas nacionālajai enerģētikas un klimata pārmaiņu samazināšanas politikai un Lēmumam 280/240/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Lēmums 280/2004/EK par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa mehānismu Kopienā un Kioto protokola ieviešanu nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības dalībvalstīm jānodrošina SEG emisiju un piesaistes uzskaite, tai skaitā, nosaka ziņošanas prasības par esošo un plānoto emisiju daudzumu valstī.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.1 panta trešās daļas nosacījumiem, kopējam piešķiramajam emisijas kvotu daudzumam ir jābūt saskaņā ar esošo un plānoto emisiju apjomu, izpildot dalībvalstu ieguldījumu saistībās, ko Kopiena uzņēmusies saskaņā ar Lēmumu 280/2004/EK. Plāns ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas emisijas samazināšanas saistības Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola ietvaros, un kopējais emisijas kvotu daudzums atbilst visiem 1.7. un 1.8.apakšnodaļā minētajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.

Emisijas kvotu daudzums noteikts atbilstoši Latvijas ekonomiskās attīstības scenārijam valstiskā līmenī saskaņā ar Ekonomikas ministrijas iesniegtajām prognozēm par plānoto jauno jaudu uzstādīšanu. Nosakot Latvijas emisijas kvotu rezerves apjomu jaunām iekārtām 2008.-2012.gada periodam, aprēķinā iekļautas prognozētās emisijas no relatīvi nelielu jaunu iekārtu darbības uzsākšanas un esošo iekārtu paplašināšanās, kas kopējā emisijas kvotu aprēķina metodikā atspoguļotas ar IKP pieauguma faktoru. Papildus tam aprēķinā iekļautas arī prognozētās emisijas no atsevišķiem valsts nozīmes investīciju projektiem, kas radīs ievērojamu emisiju pieaugumu, kas nav proporcionāli atspoguļots ar IKP pieauguma faktoru. Šie projekti ir jaunas cementa rūpnīcas būvniecība (darbību uzsāks 2008.gadā, iekārtai nepieciešamo emisijas kvotu apjoms 4 770 366), A/S „Latvenergo” TEC2 rekonstrukcija (rekonstruētā iekārta darbību uzsāks 2008.gadā, iekārtai nepieciešamo emisijas kvotu apjoms 3 853 593) un jaunas ogļu kondensācijas stacijas ar jaudu 400 MWel būvniecība (darbību uzsāks 2012.gadā, iekārtai nepieciešamo emisijas kvotu apjoms 2 233 800). Šie projekti apstiprina valsts enerģētikas un rūpniecības attīstības politikas plānošanas dokumentos iekļautās attīstības prognozes, turklāt nav pretrunā ar Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-2010.gadam ietvertajām SEG emisijas prognozēm, kas liecina, ka Latvija spēs izpildīt Kioto protokolā noteiktās emisiju samazinājuma saistības..

# Emisijas kvotas nozaru līmenī

## Aprēķinam izmantotā metodika

Nosakot emisijas kvotu apjomu nozaru līmenī, ir izmantota integrētā lejupejošā (“top down”) un augšupejošā (“bottom up”) metode. Kopējais ikgadējais emisijas kvotu apjoms esošajām iekārtām un maza mēroga jaunajām iekārtām – 4,082 miljoni – tika noteikts, izmantojot koriģētu Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra paziņojumā, kas pievienots lēmumam par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko paziņojusi Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, aprakstīto metodiku (skat. 1.4.apakšnodaļu).

Savukārt, kopējā apjoma sadalījums pa nozarēm veikts, summējot emisijas kvotu apjomu, kas aprēķināts šīs nozares iekārtām, ņemot vērā nozarei noteikto bāzes periodu, izaugsmes faktoru un oglekļa intensitātes samazinājuma faktoru. Visas iekārtas sadalītas trīs pamatgrupās: 1) energoapgādes iekārtas (sadedzināšanas iekārtas, kurās tiek ražota siltumenerģija vai elektroenerģija piegādei ārējiem patērētājiem), 2) pārējās sadedzināšanas iekārtas (kurās saražoto enerģiju izmanto pats uzņēmums rūpnieciskās produkcijas ražošanai, piemēram, pārtikas pārstrādes uzņēmumi) un 3) rūpniecības iekārtas (tērauda, cementa, kaļķu, māla izstrādājumu, stikla un stikla šķiedras ražošanai). Pārējo sadedzināšanas iekārtu grupa un rūpniecības iekārtu grupa sadalītas nozarēs (skat. 2.tabulu).

Katrai nozarei raksturīga atšķirīga vēsturiskā attīstība, izaugsmes temps un emisiju samazināšanas potenciāls, tāpēc nozarēm noteiktie bāzes periodi, izaugsmes faktori un oglekļa intensitātes samazinājuma faktori atšķiras (skat. 3.tabulu).

3.tabula

Nozaru bāzes periodi, izaugsmes faktori un
 oglekļa intensitātes samazinājuma faktori

| Nozare | Bāzes periods | Prognozētā izaugsme 2005.-2010.gadā, % | Izaugsme s faktors | Prognozētais oglekļa intensitātes samazinājums, % | Oglekļa intensitātes samazinājuma faktors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energoapgādes iekārtas | 2003-2005 | 7 | 1,07 | - 5 | 0,95 |
| Pārējās sadedzināšanas iekārtas |
| Cukura ražošana | 2002-2005 | 5 | 1,05 | - 5 | 0,95 |
| Piena pārstrāde | 2002-2005 | 40 | 1,40 | - 5 | 0,95 |
| Pārējo pārtikas produktu ražošana | 2004-2005 | 40 | 1,40 | - 5 | 0,95 |
| Spirta ražošana | 2003-2005 | 100 | 2,00 | - 5 | 0,95 |
| Tekstilrūpniecība | 2001-2005 | 20 | 1,20 | - 5 | 0,95 |
| Kokapstrāde | 2004-2005 | 30 | 1,30 | - 5 | 0,95 |
| Pārējā rūpniecība | 2001-2005 | 30 | 1,30 | - 5 | 0,95 |
| Ostas pakalpojumi | 2004-2005 | 40 | 1,40 | - 5 | 0,95 |
| Pārējie pakalpojumi | 2003-2005 | 20 | 1,20 | - 5 | 0,95 |
| Rūpniecības iekārtas |
| Melno metālu ražošana un apstrāde | 2004-2005 | 15 | 1,15 | - 5 | 0,95 |
| Klinkera ražošana | 2003-2005 | 15 | 1,15 | - 5 | 0,95 |
| Kaļķu ražošana | 2001-2005 | 20 | 1,20 | - 5 | 0,95 |
| Stikla ražošana | 2003-2005 | 50 | 1,50 | - 5 | 0,95 |
| Stikla šķiedras ražošana | 2001-2005 | 30 | 1,30 | - 5 | 0,95 |
| Keramikas flīžu ražošana | 2001-2005 | 20 | 1,20 | - 5 | 0,95 |
| Pārējo māla izstrādājumu ražošana | 2004-2005 | 125 | 2,25 | - 5 | 0,95 |
| Papīra ražošana | 2004-2005 | 100 | 2,00 | - 5 | 0,95 |

## Bāzes periods

Bāzes periodi nozaru līmenī noteikti, ievērojot šādus principus:

1) iekārtu līmenī emisijas kvotu sadali nedrīkst balstīt tikai uz 2005.gada emisijas datiem, lai novērstu tirgus dalībnieku izvēli atlikt emisiju samazinošu pasākumu ieviešanu;

2) lai nepamatoti nesodītu uzņēmumus, kas konkrētā gadā veikuši emisiju samazinošus pasākumus, netiek izmantoti atsevišķi bāzes gadi, bet vairāku gadu (bāzes perioda) vidējais emisiju rādītājs;

3) tā kā saistībā ar sēra satura ierobežojumu ieviešanu daudzās iekārtās līdz 2001.gadam nomainīts kurināmā veids no mazuta uz citu, bāzes perioda emisiju aprēķinam netiek izmantoti dati, kas agrāki par 2001.gadu;

4) pēc iespējas izmantoti jaunākie emisiju dati, bāzes periodā ietverot 2005.gadu;

5) ja nozarei kopumā raksturīga strauja attīstība pēdējos gados, izvēlēts īsāks un vēlāks bāzes periods.

Bāzes periods energoapgādes iekārtām izvēlēts, balstoties uz lēmumu, kas pieņemts starpministriju sanāksmē 2006.gada 13.novembrī.

## Izaugsmes faktors

Izaugsmes faktors katrai nozarei noteikts saskaņā ar valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem (kopējā IKP izaugsme 2005.-2010.gadā novērtēta 50%), ņemot vērā nozares uzņēmumu izaugsmes rādītājus 2001.-2005.gadā, kā arī ņemot vērā atsevišķu nozaru uzņēmumu lomu valsts vides aizsardzības politikas īstenošanā. Piemēram, pārējo sadedzināšanas iekārtu grupā pēdējo gadu laikā salīdzinoši strauja izaugsme novērota pārtikas ražošanas uzņēmumos, izņemot cukura ražošanas nozari, kurā ražošanas apjomu ierobežo ES līmeņa politikas instrumenti. Spirta ražošanas nozarē gaidāma strauja izaugsme saistībā ar noteiktajiem biodegvielas izmantošanas mērķiem transporta nozarē. Vienīgā klinkera ražošanas iekārta nodrošina dažāda veida bīstamo atkritumu drošu utilizāciju, stikla un papīra ražošanas iekārtas ražošanā daļēji izmanto atkritumu materiālus un ražo otrreizējās izejvielas, dodot ieguldījumu izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu sasniegšanā. Būvmateriālu ražošanas nozarēs novērots ievērojams ražošanas apjomu pieaugums, ņemot vērā straujo būvniecības nozares attīstību, kas saglabāsies arī Plāna darbības periodā.

## Oglekļa intensitātes samazinājuma faktors

Lai īstenotu ES ETS galveno ideju un rosinātu operatorus īstenot pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai un plašākai atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī ņemot vērā prognozēto tautsaimniecības oglekļa intensitātes samazinājumu saistībā ar 1.7.apakšnodaļā minēto valsts normatīvo aktu prasību ieviešanu un apstiprinātās politikas īstenošanu, visu nozaru uzņēmumiem piemērots oglekļa intensitātes samazinājuma faktors.

Saskaņā ar Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.–2010.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr. 220) doto enerģētikas nozares attīstības scenāriju, uz kuru balstītas arī Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumu Nr.571), EK 2006.gada 29.novembra Lēmumā par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko paziņojusi Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, noteikto oglekļa intensitātes papildus samazinājuma faktoru, kas ES dalībvalstīm laika posmā no 2005. līdz 2010.gadam ir noteikts 
-2,5% apmērā, un pie EK novērtētās IKP izaugsmes Latvijai 2005.-2010.gadā 50% apmērā, oglekļa intensitātes samazinājuma faktors (CITD) novērtēts 
-14,2% apmērā.

Visām iekārtām oglekļa intensitātes samazinājuma faktors noteikts -5% apmērā, jo sagaidāms, ka pieaugošo energoresursu cenu apstākļos visu nozaru uzņēmumi īstenos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

# Emisijas kvotas iekārtu līmenī

## Aprēķinā izmantotā metodika

Ikgadējais emisijas kvotu apjoms katrai Plānā iekļautajai iekārtai aprēķināts, izmantojot 2.vienādojumu:

| EQ = A * B * C | [2] |
| --- | --- |

kur

EQ	-	emisijas kvotas;

A	-	iekārtas vidējās gada emisijas attiecīgajai nozarei noteiktajā bāzes periodā;

B	-	attiecīgajai nozarei noteiktais izaugsmes faktors 2005.-2010.gadā;

C	-	attiecīgajai nozarei noteiktais oglekļa intensitātes samazinājuma faktors 2005.-2010.gadā.

Emisijas kvotu kopējais apjoms 2008.-2012.gada periodā aprēķināts, reizinot ikgadējo emisijas kvotu apjomu ar pieci.

Emisiju apjoms 2001.-2005.gadā katrai iekārtai aprēķināts, balstoties uz iekārtas operatora sniegto informāciju par iekārtā izmantoto kurināmo un izejvielām un izmantojot Komisijas Lēmumā 2004/156/EK noteikto emisijas aprēķinu metodiku. Komersantu sniegtie dati pārbaudīti, tos salīdzinot ar Valsts vides dienesta Reģionālo vides pārvalžu iepriekš apkopoto informāciju par uzņēmumu darbību ikgadējo valsts statistikas pārskatu un dabas resursu nodokļa aprēķinu ietvaros, kā arī uzņēmumu ES ETS pirmā perioda ietvaros iesniegtajiem pārskatiem par iekārtas SEG emisiju 2005.gadā, ko verificējuši neatkarīgi eksperti.

Izņēmumi, aprēķinot iekārtas vidējās gada emisijas bāzes periodā, noteikti tikai šādos gadījumos:

- ja iekārtai nav pilnas datu rindas (iekārta darbību uzsākusi attiecīgā bāzes perioda vidū vai laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 16.augustam);

- ja bāzes perioda laikā iekārtā notikušas būtiskas strukturālas izmaiņas, kas tiek pamatotas ar atbilstošiem dokumentiem (piemēram, iekārta pārņēmusi citā iekārtā veikto ražošanu).

Šādos gadījumos lielums A iekārtai tiek aprēķināts, balstoties uz pieejamiem datiem par iekārtas faktisko darbību 2005. un 2006.gadā vai prognozēm (pilnas datu rindas iztrūkuma gadījumā un strukturālo izmaiņu gadījumā).

Tām iekārtām, kas darbību ir uzsākušas pēc Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam iesniegšanas Eiropas Komisijā, t.i., 2006.gada 16.augusta, emisijas kvotas tiks piešķirtas no emisijas kvotu rezerves pēc Plāna 4.nodaļā aprakstītās metodikas.

## Iepriekš veiktie siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi

Aprēķinot emisijas kvotu apjomu, operatoriem netiek piešķirtas papildus emisijas kvotas par iepriekš veiktiem SEG emisiju samazināšanas pasākumiem.

## Brīvprātīgie emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki

Saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu”, ES ETS var piedalīties arī tās iekārtas, kuras veic likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma “Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētos rādītājus.

Uzaicinājums piedalīties visiem interesentiem un kļūt par emisijas kvotu tirdzniecības operatoriem tika izplatīts dažādos veidos:

- informācija tika ievietota Vides ministrijas mājas lapā internetā;

- informācija tika izsūtīta profesionālām asociācijām;

- informācija tika ievietota laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

Pastāv vairāki iemesli šāda veida iekārtu iekļaušanai ES ETS:

- popularizēt ietekmes uz klimatu samazinājuma idejas;

- attīstīt tīras tehnoloģijas sadedzināšanas iekārtās.

Uz brīvprātīgajiem ES ETS dalībniekiem attiecas tādi paši emisijas kvotu sadales, siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringa un ziņošanas nosacījumi, kādi attiecināmi uz obligātajiem sistēmas dalībniekiem.

## Procedūra, lai nodrošinātu, ka operatoriem netiek piešķirtas vairāk emisijas kvotu kā vajadzīgs

Latvija ir mainījusi galvenos emisijas kvotu sadalīšanas metodikas pamatprincipus pēc Plāna iesniegšanas Eiropas Komisijai, emisijas kvotas iekārtām piešķirot pēc pēdējiem vidējiem darbības datu rādītājiem un nosakot stingrākus emisijas kvotu samazināšanas pasākumus, sevišķi energoapgādes iekārtām. Izaugsmes faktori atspoguļo vispārējās Latvijas attīstības tendences, kā arī atsevišķo apakšnozaru īpatsvaru un attīstības tempus pēdējos gados. Izmantojot jauno metodiku, Latvija ir palielinājusi emisijas kvotu piešķiršanas procedūras caurspīdīgumu un nodrošinājusi, ka operatoriem netiek piešķirtas vairāk emisijas kvotu kā vajadzīgs.

## Iekārtu kopfondi

Likums “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2005.gada 3.augusta noteikumi Nr.661 “Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi” nosaka iekārtu kopfondu izveidošanas kārtību. Par iekārtu kopfonda izveidi 2008.-2012.gada periodam operatori var lemt līdz 2007.gada 1.septembrim, kad iesniedzams iesniegums par iekārtu kopfonda izveidi.

Līdz 2006.gada 22.decembrim iesniegumi par šādu kopfondu izveidošanu nav saņemti.

# Jaunās iekārtas

Latvija paredzējusi emisijas kvotu rezervi jaunām iekārtām, kas plāno savu darbību uzsākt laika periodā no Plāna iesniegšanas Eiropas Komisijā 2006.gada 16.augustā līdz 2012.gadam. Prognoze par emisijas kvotu rezerves apjomu balstīta uz Plāna 1.7. un 1.8.apakšnodaļās minētajiem politikas plānošanas dokumentiem, kopējo prognozēto Latvijas tautsaimniecības izaugsmi 2005.-2010.gadā, kā arī informāciju par jaunu iekārtu izbūvi, kas iegūta no Ekonomikas ministrijas un citām valsts un pašvaldību iestādēm un anketējot ES ETS 2005.-2007.gada periodā iesaistīto iekārtu operatorus. Emisijas kvotu rezerves aprēķinos iekļauti dati par 36 zināmām jaunām iekārtām. Šo iekārtu vidū ir arī trīs valsts nozīmes investīciju projekti: jaunas cementa rūpnīcas būvniecība (darbību uzsāks 2008.gadā, iekārtai nepieciešamais emisijas kvotu apjoms periodā 4 770 366), A/S „Latvenergo” TEC2 rekonstrukcija (rekonstruētā iekārta darbību uzsāks 2008.gadā, iekārtai nepieciešamais emisijas kvotu apjoms periodā 3 853 593) un jaunas ogļu kondensācijas stacijas ar jaudu 400 MWel būvniecība (darbību uzsāks 2012.gadā, iekārtai nepieciešamais emisijas kvotu apjoms 2 233 800). Kopējais emisijas kvotu rezerves apjoms jaunajām iekārtām dots 2.tabulā.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem principiem iekārtas darbību raksturojošo rādītāju izmantošana emisijas kvotu rezerves aprēķinā negarantē emisijas kvotu piešķiršanu konkrētajai iekārtai vai konkrētam operatoram. Atbilstoši likumam “Par piesārņojumu” emisijas kvotu apjomu jaunajai iekārtai nosaka Vides ministrija, pieņemot lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Emisijas kvotas tiks aprēķinātas, izmantojot Plānā, Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.778 “Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” un Komisijas Lēmumā 2004/156/EK aprakstīto metodiku, ievērojot normatīvo aktu prasības ES ETS jomā.

Emisijas kvotas jaunajai iekārtai piešķirs bez maksas no emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām. Uz emisijas kvotām no rezerves jaunās iekārtas pretendē tādā secībā, kādā tām izsniegtas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas 2008.-2012.gada periodam vai to grozījumi, kuros ietverta informācija par iekārtas darbības paplašināšanos. Gadījumā, ja emisijas kvotu rezerve būs izsmelta, jaunajām iekārtām emisijas kvotas būs jāpērk emisijas kvotu tirgū pēc vispārējiem tirgus nosacījumiem.

## Emisijas kvotu aprēķināšana jaunajām iekārtām

Uz emisijas kvotu rezervi jaunām iekārtām varēs pieteikties tie operatori, kuri atbilst likumā „Par piesārņojumu” 32.2 panta ceturtās daļas nosacījumiem.

Lai saņemtu emisijas kvotas jaunai iekārtai, iesniegumam siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai jāpievieno energoauditora (rūpniecības iekārtu gadījumā arī neatkarīga eksperta atzinums par jauno tehnoloģisko iekārtu, arī ražošanas iekārtu, atbilstību uzstādītajām jaudām, pieslēgtajiem patērētājiem un to darbības nodrošinājumu (līgumi ar patērētājiem, pieslēgumi tīkliem utt.), kā arī citi dokumenti, kas pamato iesniegumā norādīto informāciju.

Lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām pieņem Vides ministrija, ņemot vērā šādus pamatnosacījumus, t.sk., likuma “Par piesārņojumu” 32.1 panta trešās daļas 3., 4., 8., 9. un 12.punktā minētos:

1) ievēro normatīvo aktu prasības, no kurām izriet siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums vai palielinājums;

2) ievēro noteikumu, ka attiecīgajai iekārtai piešķirto emisijas kvotu skaits nedrīkst pārsniegt tai nepieciešamo daudzumu, ņemot vērā iekārtas potenciālu (tai skaitā tehnoloģisko potenciālu) siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā;

3) ietver informāciju par jau veiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem, arī izmantojot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas A kategorijas iekārtām;

4) ņem vērā tīro tehnoloģiju, arī energoefektīvo tehnoloģiju ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju;

5) neietver normas, kuras diskriminē uzņēmumus vai nozares, kā arī nosacījumus, kurus var atzīt par normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalstu;

6) nepiešķir emisijas kvotas par to produkcijas (siltumenerģija, elektroenerģija vai cita produkcija) apjomu, kurš piešķirts esošai ES ETS iekārtai.

Emisijas kvotu aprēķiniem jaunajām iekārtām ir izstrādātas emisijas kvotu aprēķinu metodikas šādām jauno iekārtu grupām:

- katlu mājas izbūves gadījumā;

- koģenerācijas stacijas izbūves gadījumā;

- kondensācijas stacijas izbūves gadījumā;

- jaunas rūpnieciskās ražošanas izveides gadījumā.

Papildus augstāk minētām metodikām ir aprakstīta metodika gadījumā, ja Plāna izstrādes laikā iekārta neatbilst likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētiem ražošanas jaudas nosacījumiem, bet 2008.-2012.gadā, uzstādot papildu tehnoloģiskās iekārtas, - atbilst, un ja esoša iekārta (vai tās daļa) tiek slēgta vai tiek aizstāta ar jaunu iekārtu.

Jaunajām iekārtām piešķiramo emisijas kvotu apjomu nosaka atkarībā no plānotās ražošanas:

- katlu mājām:

- siltumenerģijas patērētājs,

- koģenerācijas stacijām:

- siltumenerģijas patērētājs un tehniskās iespējas elektroenerģijas ražošanai,

- kondensācijas stacijām:

- elektroenerģijas patērētājs,

- rūpnieciskām ražotnēm:

- produkcijas noieta tirgus.

Metodiku apraksti ir doti 4.1.1.-4.1.7.apakšnodaļās.

### Metodika jaunas katlu mājas izbūves gadījumā

Nepieciešamās emisijas kvotas jaunu katlu māju izbūves gadījumā aprēķina ar šādu vienādojumu:

, tCO2/gadā	[3]

kur

EQkm	-	emisijas kvotas jaunajai katlu mājai;

Qkm 	-	prognozētais siltumenerģijas patēriņš, MWh / gadā

- 	emisijas faktors, kas norādīts pēdējā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sagatavotajā ziņojumā par valsts kopējo SEG emisiju ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam (turpmāk – valsts ziņojums UNFCCC), t CO2/TJ;

O	-	oksidācijas faktors, kas norādīts pēdējā valsts ziņojumā UNFCCC;

- 	katlu mājas lietderības koeficients, % (ja nav datu, tad pieņem 95%, ja izmanto dabas gāzi vai dīzeļdegvielu, vai 90%, ja izmanto citus kurināmā veidus);

qsz	-	siltuma zudumi siltuma tīklos (ārpus katlu mājas), pieņem ne lielāku par 10%.

Prognozēto siltumenerģijas patēriņu nosaka, summējot katra pieslēgtā siltumenerģijas patērētāja ikgadējo patēriņu:

, MWh/gadā,	[3.1]

kur

Qi	-	katra siltumenerģijas patērētāja (ēkas vai tehnoloģijas) ikgadējais siltumenerģijas patēriņš, MWh/gadā.

Gadījumā, ja siltumenerģijas patērētājs ir ēkas, tad ikgadējo siltumenerģijas patēriņu nosaka ar vienādojumu:

, MWh/gadā,	[3.2.a]

kur

F	-	ēkas apsildāmā platība, m2;

q	-	īpatnējais siltumenerģijas patēriņš standarta klimatiskajos apstākļos, kWh/m2 gadā, kuru nosaka energoauditors. Ja nav pieejams energoauditora slēdziens, pieņem 100 kWh/m2 gadā jaunām ēkām un 150 kWh/m2 gadā esošām ēkām.

Gadījumā, ja siltumenerģijas patērētājs ir tehnoloģisks process (ieskaitot lauksaimniecisko ražošanu: piemēram, siltumnīcas), tad ikgadējo siltumenerģijas patēriņu nosaka ar vienādojumu:

, MWh/gadā,	[3.2.b]

kur

P	-	saražotās produkcijas apjoms, t/gadā;

b	-	īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz produkcijas vienību, kuru izvērtē tirgus izpētes atskaitē (labākās pieejamās tehnoloģijas līdzīgām ražotnēm Eiropā) un apstiprina energoauditors, MWh/t.

Prognozētais produkcijas apjoms tiek noteikts, balstoties uz ar pircēju noslēgtajiem līgumiem un produkcijas noieta tirgus izpēti. To nosaka ar vienādojumu:

, t/gadā,	[3.3]

kur

Pnosl	-	produkcijas apjoms, par kuru ar pircējiem ir noslēgti piegādes līgumi. Ja nav datu, tad pieņem 20% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā;

Ppār	-	produkcijas apjoms, par kuru nav noslēgti piegādes līgumi, pieņem 10% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā.

Prognozētais maksimālais produkcijas apjoms tiek noteikts atkarībā no iekārtas jaudas un darbības ilguma:

, t/gadā,	[3.4]

kur

Pmax 	-	maksimālais saražotās produkcijas apjoms, t/gadā,

U	-	tehnoloģisko iekārtu uzstādītā jauda, t/h,

τ	-	tehnoloģisko iekārtu darba stundu skaits gadā, h/gadā.

### Metodika koģenerācijas stacijas izbūves gadījumā

Nepieciešamās emisijas kvotas jaunu koģenerācijas staciju izbūves gadījumā aprēķina ar šādu vienādojumu:

, tCO2/gadā,	[4]

kur

Qkoģ 	-	prognozētais siltumenerģijas patēriņš, MWh/ gadā

qsz	-	siltuma zudumi siltuma tīklos. Ja nav datu, tad pieņem ne lielāku par 10%)

E	-	saražotās elektroenerģijas daudzums, MWh/gadā

koģ	- 	koģenerācijas stacijas lietderības koeficients, % (ja nav datu, tad pieņem 80%, ja izmanto ogles vai kūdru, vai 85%, ja izmanto dabas gāzi vai dīzeļdegvielu).

Prognozēto siltumenerģijas patēriņu nosaka, summējot katra pieslēgtā siltumenerģijas patērētāja ikgadējo patēriņu:

, MWh/gadā,	[4.1]

kur

Qi	-	katra siltumenerģijas patērētāja (ēkas, vai tehnoloģijas) ikgadējais siltumenerģijas patēriņš, MWh/gadā.

Gadījumā, ja siltumenerģijas patērētājs ir ēkas, tad ikgadējo siltumenerģijas patēriņu nosaka ar vienādojumu:

, MWh/gadā,	[4.2.a]

kur

F	-	ēkas apsildāmā platība, m2;

q	-	īpatnējais siltumenerģijas patēriņš standarta klimatiskajos apstākļos, kWh/m2 gadā, kuru nosaka energoauditors. Ja nav pieejams energoauditora slēdziens, pieņem 100 kWh/m2 gadā jaunām ēkām un 150 kWh/m2 gadā esošām ēkām.

Gadījumā, ja siltumenerģijas patērētājs ir tehnoloģisks process (ieskaitot lauksaimniecisko ražošanu: piemēram, siltumnīcas), tad ikgadējo siltumenerģijas patēriņu nosaka ar vienādojumu:

, MWh/gadā,	[4.2.b]

kur

P	-	saražotās produkcijas apjoms, t/gadā;

b	-	īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz produkcijas vienību, kuru izvērtē tirgus izpētes atskaitē (labākās pieejamās tehnoloģijas līdzīgām ražotnēm Eiropā) un apstiprina energoauditors, MWh/t.

Prognozētais produkcijas apjoms tiek noteikts, balstoties uz ar pircēju noslēgtajiem līgumiem un produkcijas noieta tirgus izpēti. To nosaka ar vienādojumu:

, t/gadā,	[4.3]

kur

Pnosl	-	produkcijas apjoms, par kuru ar pircējiem ir noslēgti piegādes līgumi. Ja nav datu, tad pieņem 20% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā;

Ppar	-	produkcijas apjoms, par kuru nav noslēgti piegādes līgumi, pieņem 10% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā.

Prognozētais maksimālais produkcijas apjoms tiek noteikts atkarībā no iekārtas jaudas un darbības ilguma:

, t/gadā,	[4.4]

kur

Pmax 	-	maksimālais saražotās produkcijas apjoms, t/gadā,

U	-	tehnoloģisko iekārtu uzstādītā jauda, t/h,

τ	-	tehnoloģisko iekārtu darba stundu skaits gadā, h/gadā.

Prognozēto saražoto elektroenerģijas daudzumu nosaka atkarībā no saražotās siltumenerģijas daudzuma un to apstiprina līgums ar elektroenerģijas pircēju:

, MWh/gadā,	[4.5]

kur

(	-	saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas attiecība, kas ir atkarīga no koģenerācijas stacijas tehnoloģijas (ņem no iekārtu tehniskās dokumentācijas) un to slēdzienā apstiprina energoauditors.

Jaunajā koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas patēriņu liberalizēta elektroenerģijas tirgus gadījumā nosaka saskaņā ar parakstītiem komerclīgumiem ar patērētājiem, kuri iepirks elektroenerģiju, kas tiks ražota no jaunās koģenerācijas stacijas.

### Metodika kondensācijas stacijas izbūves gadījumā

Nepieciešamās emisijas kvotas jaunu kondensācijas staciju izbūves gadījumā aprēķina ar šādu vienādojumu:

, tCO2/gadā	[5]

kur

E	- 	kondensācijas stacijā saražotās elektroenerģijas patēriņš, kuru liberalizēta elektroenerģijas tirgus gadījumā nosaka no parakstītiem komerclīgumiem ar patērētājiem, kuri iepirks elektroenerģiju, kas tiks ražota jaunajā kondensācijas stacijā, MWh/gadā;

- 	lietderības koeficients, % (ja nav datu, tad ogļu vai kūdras izmantošanas gadījumā lietderības koeficientu pieņem 40% un dabas gāzes vai dīzeļdegvielas gadījumā - 50%).

### Metodika jaunas rūpnieciskās ražotnes izbūves gadījumā

Rūpniecības iekārtām nepieciešamās emisijas kvotas uz produkcijas vienību jaunas rūpniecības iekārtas izbūves gadījumā aprēķina saskaņā ar attiecīgajām metodikām, kuras uzrādītas Komisijas Lēmumā 2004/156/EK. Kopējo emisiju kvotu daudzumu nosaka ar šādu vienādojumu:

, t CO2/gadā,	[6]

kur

P	-	saražotās produkcijas apjoms, t/gadā;

a	-	emisijas uz produkcijas vienību, kas aprēķinātas saskaņā ar Komisijas Lēmumā 2004/156/EK noteikto metodiku, tCO2/t;

B	-	kurināmā patēriņš gadā, t/gadā vai 1000 m3/gadā (atkarībā no kurināmā veida);

-	zemākais sadegšanas siltuma faktors, kas norādīts pēdējā valsts ziņojumā UNFCCC, TJ/1000m3 vai TJ/t.

Prognozētais produkcijas apjoms tiek noteikts, balstoties uz ar pircēju noslēgtajiem līgumiem un produkcijas noieta tirgus izpēti. To nosaka ar vienādojumu:

, t/gadā,	[6.1]

kur

Pnosl	-	produkcijas apjoms, par kuru ar pircējiem ir noslēgti piegādes līgumi. Ja nav datu, tad pieņem 20% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā;

Ppar	-	produkcijas apjoms, par kuru nav noslēgti piegādes līgumi, pieņem 10% apmērā no maksimālā ražošanas apjoma (), t/gadā.

Prognozētais maksimālais produkcijas apjoms tiek noteikts atkarībā no iekārtas jaudas un darbības ilguma:

, t/gadā,	[6.2]

kur

Pmax 	-	maksimālais saražotās produkcijas apjoms, t/gadā,

U	-	tehnoloģisko iekārtu uzstādītā jauda, t/h,

τ	-	tehnoloģisko iekārtu darba stundu skaits gadā, h/gadā.

### Metodika iekārtām, kas Plāna izstrādes laikā neatbilst likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētiem ražošanas jaudas nosacījumiem, bet 2008.-2012.gadā – atbilst

Iekārtām, kuras Plāna izstrādes laikā neatbilst pēc jaudas nosacījumiem likuma “Par piesārņojumu” nosacījumiem un tām Plānā nav atvēlētas emisijas kvotas, bet kas laika periodā līdz 2012.gada 31.decembrim palielina uzstādīto jaudu līdz tādam līmenim, ka iekārtai dalība ES ETS ir obligāta, emisijas kvotas aprēķina, piemērojot šādus principus:

- emisijas kvotas esošajām iekārtas jaudām un ražošanas apjomiem tiek aprēķinātas, izmantojot 2.vienādojumu un 3.nodaļā aprakstītos principus atkarībā no nozares, pie kuras ir pieskaitāma attiecīgā iekārta;

- emisijas kvotas jaunajām iekārtas jaudām tiek aprēķinātas, izmantojot 4.nodaļā aprakstītos emisijas kvotu piešķiršanas principus atkarībā no nozares, pie kuras attiecīgā iekārta ir pieskaitāma.

### Esošas iekārtas aizstāšana ar jaunu iekārtu

Šajā nodaļā aprakstīto aprēķinu metodiku piemēro gadījumā, ja esošu ES ETS iesaistītu iekārtu vai tās daļu (tehnoloģisku vienību) (turpmāk – aizstātā iekārta) aizstāj jauna iekārta, kura ir obligātais ES ETS dalībnieks.

Piešķirot emisijas kvotas jaunajai iekārtai, ievēro šādus pamatprincipus:

- emisijas kvotas nepiešķir par to produkcijas (siltumenerģija, elektroenerģija vai cita produkcija) apjomu, kurš piešķirts un pārskaitīts uz aizstātās iekārtas operatora kontu siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrā;

- gadījumā, ja līdz ar iekārtas aizstāšanu nav paredzēts palielināt produkcijas ražošanas apjomu, piešķir emisijas kvotu daudzumu, kas vienāds ar aizstātajai iekārtai nepiešķirto emisijas kvotu daudzumu;

- papildus 2.pamatprincipam noteiktajam emisijas kvotu apjomam emisijas kvotas piešķir par produkcijas apjomu, kas pamatojams ar jauniem produkcijas ražošanas apjoma pieaugumiem (jauna apkurināmā platība, jauni elektroenerģijas, karstā ūdens vai tvaika patērētāji, produkcijas noieta tirgus paplašināšanās), kuru esamību pierāda noslēgtie piegādes līgumi un produkcijas noieta tirgus izpēte.

#### Katlu māja ( katlu māja

Emisijas kvotas jaunajai iekārtai piešķir, ievērojot 4.1.6.apakšnodaļā minētos pamatprincipus.

Gadījumā, ja līdz ar iekārtas aizvietošanu plānots arī siltumenerģijas patēriņa pieaugums (jauna apkurināmā platība, jauni karstā ūdens vai tvaika patērētāji), tad emisijas kvotas siltumenerģijas patēriņa pieauguma daļai  aprēķina saskaņā ar 4.1.1.apakšnodaļā aprakstīto metodiku.

#### Katlu māja ( koģenerācijas iekārta

Gadījumā, ja jauna koģenerācijas iekārta aizvieto esošo katlu mājas iekārtu, pārņemot esošās iekārtas siltumenerģijas patērētājus un to enerģijas patēriņš nepieaug (piemēram, tiek uzbūvēta jauna koģenerācijas iekārta katlu mājā, kura apkalpo esošās katlu mājas siltumenerģijas patērētājus), jaunajai iekārtai piešķiramo emisiju kvotu daudzums tiek aprēķināts, balstoties uz principu, ka emisiju kvotas tiek piešķirtas tikai elektroenerģijas ražošanai, ņemot vērā elektroenerģijas un siltumenerģijas attiecību saskaņā ar jaunās iekārtas tehnisko dokumentāciju:

, tCO2/gadā,	[7]

kur

Qkm jauni	-	jauno siltumenerģijas gala lietotāju siltumenerģijas patēriņu nosaka saskaņā ar 4.1.1.apakšnodaļā aprakstīto metodiku (skat. vienādojumus 3.1., 3.2a. 3.2b, 3.3. un 3.4.).

Gadījumā, ja līdz ar iekārtas aizvietošanu plānots arī siltumenerģijas patēriņa pieaugums, kas saistīts ar jauniem patērētājiem (jauna apkurināmā platība, jauni karstā ūdens vai tvaika patērētāji), tad paredzamais pieaugums pamatojams ar noslēgtiem papildu līgumiem. Šajā gadījumā emisijas kvotu aprēķinam arī izmantojama 7.formula.

#### Koģenerācijas iekārta ( koģenerācijas iekārta

Gadījumā, ja jauna koģenerācijas iekārta aizvieto esošu koģenerācijas iekārtu, pārņemot esošās iekārtas siltumenerģijas patērētājus (piemēram, tiek uzbūvēta jauna koģenerācijas stacija, kura apkalpo esošās koģenerācijas stacijas siltumenerģijas patērētājus), jaunajai iekārtai piešķiramo emisiju kvotu daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

, tCO2/gadā,	[8]

kur

Qkoģ j	-	ikgadējā siltumenerģijas ražošana jaunas koģenerācijas stacijas izbūves gadījumā, MWh/gadā (saskaņā ar 4.1.2.apakšnodaļā aprakstīto metodiku);

Qkatli j	-	ikgadējā siltumenerģijas ražošana esošajā iekārtā, MWh/gadā;

(jaun	-	saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas attiecība, kas ir atkarīga no koģenerācijas stacijas tehnoloģijas (atbilstoši iekārtas tehniskai dokumentācijai);

Qkoģ es	-	esošas koģenerācijas stacijas ikgadēja siltumenerģijas ražošana, MWh/gadā;

Qkatli es	-	ikgadēja siltumenerģijas ražošana katlos, MWh/gadā;

(es	-	saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas attiecība, kas ir atkarīga no koģenerācijas stacijas tehnoloģijas (atbilstoši iekārtas tehniskai dokumentācijai).

Emisijas kvotas esošu koģenerācijas iekārtu aizstāšanas gadījumos piešķir tikai gadījumos, kad tiek pierādīts vēsturiskais siltumenerģijas gala lietotāju siltumenerģijas patēriņš, kurš nepārklājas ar citu ES ETS siltumapgādes sistēmai pieslēgtu iekārtu. Ja siltumapgādes sistēmā darbojas vairākas ES ETS iekārtas, kurām ir piešķirtas emisijas kvotas, esošās koģenerācijas iekārtas emisijas kvotas tiek aprēķinātas pēc pārpalikuma principa (starpība starp kopējo esošo sistēmas siltumenerģijas patēriņu (saskaita esošajiem siltuma tīkliem pieslēgtos siltumenerģijas patērētājus) un kopējo energoavotos (sistēmai pieslēgtajos) saražoto siltumenerģiju saskaņā ar pēdējā gada verificētajiem datiem). Jaunajā koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas patēriņu liberalizēta elektroenerģijas tirgus gadījumā nosaka saskaņā ar parakstītiem komerclīgumiem ar patērētājiem, kuri iepirks elektroenerģiju, kas tiks ražota papildus esošajiem apjomiem (skat. 4.1.2. apakšnodaļu).

#### Rūpnieciskās iekārtas

Emisijas kvotas jaunajai iekārtai piešķir, ievērojot 4.1.6.apakšnodaļā minētos pamatprincipus.

Gadījumā, ja līdz ar rūpnieciskas iekārtas aizvietošanu plānots arī produkcijas noieta tirgus pieaugums, tad produkcijas noieta tirgus pieauguma daļai emisijas kvotas aprēķina saskaņā ar 4.1.4.apakšnodaļā aprakstīto metodiku un balstoties uz ar pircējiem noslēgtiem līgumiem un produkcijas noieta tirgus izpēti.

### Iekārtas slēgšana un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas anulēšana

Gadījumā, ja tiek izbeigta iekārtas vai tās daļas darbība, operatora pienākums ir informēt Valsts vides dienesta Reģionālo vides pārvaldi par izmaiņām vismaz 60 dienas pirms darbības izmaiņām esošajā piesārņojošajā darbībā. Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, veic attiecīgus grozījumus iekārtai izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā (iekārtas daļas darbības slēgšanas gadījumā) vai anulē to (iekārtas darbības izbeigšanas gadījumā un gadījumā, ja iekārta vairs neveic likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības un iekārtas operators nevēlas turpināt šīs iekārtas dalību ES ETS brīvprātīgi).

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pantu, Vides ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu nepiešķiršanu operatoram, kuram anulēta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja. Šādos gadījumos nepiešķirtais emisijas kvotu daudzums tiek pieskaitīts emisijas kvotu rezervei jaunām iekārtām. Ja slēgto iekārtu vai iekārtas slēgto daļu aizstāj jauna iekārta, emisijas kvotas tai tiek aprēķinātas saskaņā ar 4.1.6.apakšnodaļā noteikto metodiku.

## Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas 2008.-2012.gada periodam operatoriem ir jāsaņem atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.400 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, emisijas kvotas tiek piešķirtas tikai tiem operatoriem, kuri saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas.

# Sabiedriskā apspriešana

Ar Ministru kabineta 2006.gada 9.augusta rīkojumu Nr.608 apstiprinātā emisijas kvotu sadales plāna sabiedriskā apspriešana notika no 2006.gada 11.aprīļa līdz 10.maijam, tai skaitā publiskās apspriešanas pasākums notika 2006.gada 28.aprīlī Vides ministrijas telpās. Tajā piedalījās 42 dalībnieki, to skaitā – iekārtu operatori, Valsts Vides dienesta reģionālo vides pārvalžu, dažādu valstisko un nevalstisko organizāciju, kā arī verificētāju un konsultatīvo firmu pārstāvji. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas arī vairākas vēstules. Galvenie komentāri no komercsabiedrību un profesionālo asociāciju puses saistījās ar bažām par nepietiekami piešķirtu emisijas kvotu daudzumu. Tika uzdoti jautājumi arī par emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām aprēķinu un pieteikšanās kārtību, par kurināmā nomaiņu no biomasas uz fosilo, par Plānā izmantotajiem emisijas faktoriem, par līmeņatzīmju metodikas izmantošanu, kā arī par emisiju samazināšanas potenciāla piemērošanu. Ņemot vērā gan publiskās apspriešanas pasākuma laikā izteiktos komentārus, gan individuālās sarunas ar komercsabiedrībām un komercsabiedrību un profesionālo asociāciju nosūtītās vēstules, tika veikti dokumenta precizējumi un papildinājumi pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā. Apstiprinātais dokuments tika iesniegt izskatīšanai Eiropas Komisijā 2006.gada 16.augustā.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumā norādītās Latvijas 16.augustā iesniegtā emisijas kvotu sadales plāna neatbilstības, Vides ministrija, konsultējoties ar Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas pārstāvjiem, sagatavoja jaunu Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam.

Plāna projekts, kas sagatavots pēc Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmuma saņemšanas, tika nodots sabiedriskai apspriešanai no 2006.gada 18.decembra līdz 22.decembrim, izsludinot arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2006.gada 21.decembrī Vides ministrijas telpās. Informācija par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu 2006.gada #11.decembrī tika ievietota Vides ministrijas mājas lapā internetā un nosūtīta ES ETS iesaistītajiem operatoriem, ieinteresētajām profesionālām asociācijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas vairākas (17) vēstules. Komersanti norādīja uz nepieciešamību palielināt piešķiramo emisijas kvotu apjomu, argumentējot to ar nepieciešamību komercsabiedrībai attīstīties, ražotās produkcijas pieprasījuma pieaugumu, agrāk veiktajiem emisiju samazināšanas pasākumiem un iekārtu lielo energoefektivitāti. Citi operatori norādīja uz nepieciešamību visām nozarēm piemērot vienotus bāzes gadus, nepieciešamību izvēlēties nozarei citu bāzes gadu (vairākkārt tika ierosināts izmantot 2005.gadu kā vienīgo bāzes gadu), pārskatīt nevienmērīgo izaugsmes faktora sadalījumu starp nozaru grupām un nepiemērot vai pārskatīt oglekļa intensitātes samazinājuma faktora piemērošanu energoapgādes iekārtu grupai. Papildus tam, tika izteikts priekšlikums palielināt maksimālo emisijas samazināšanas vienību un sertificēto emisijas samazināšanas vienību daudzumu, ko operatori drīkst izmantot ES ETS ietvaros, līdz 10% līdzšinējo 5% vietā. Tika izteiktas šaubas par Eiropas Komisijas noteiktās emisijas kvotu aprēķina metodikas piemērotību Latvijas emisijas kvotu apjoma aprēķinā, īpaši apšaubot oglekļa intensitātes faktora vērtības (-23,31663%) pareizību.

2006.gada 21.decembrī publiskajā apspriešanā piedalījās 60 dalībnieki – komersanti, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sanāksmes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar sagatavotajiem grozījumiem, prezentējot aprēķinu metodiku, galvenos pamatprincipus emisijas kvotu sadalē un laika grafiku Plāna projekta sagatavošanā un iesniegšanā Eiropas Komisijā. Dalībnieki tika aicināti sniegt konstruktīvus komentārus par emisijas kvotu sadales metodiku valsts un nozaru, ne iekārtu līmenī.

Apspriešanas laikā energoapgādes komersanti, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta un Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas pārstāvji norādīja, ka energoapgādes iekārtu grupai nepieciešams palielināt izaugsmes faktoru un samazināt oglekļa intensitātes samazinājuma faktoru. Citi sanāksmes dalībnieki norādīja, ka uz jauno iekārtu rēķina tiek samazināts piešķiramais emisijas kvotu apjoms esošām iekārtām, un ierosināja pārdalīt jaunajām iekārtām paredzēto emisijas kvotu apjomu starp esošām iekārtām, tomēr šim priekšlikumam nebija liels publikas atbalsts. Tika izteikti pārmetumi par Eiropas Komisijas izstrādāto metodiku emisijas kvotu daudzuma aprēķināšanā, norādot, ka tā neatspoguļo Latvijas saistību izpildi Kioto protokola ietvaros.

Komersanti arī norādīja uz potenciāliem konkurences kropļojumiem starp komersantiem, kuri ir iesaistīti ES ETS un būs spiesti pirkt trūkstošo emisijas kvotu daudzumu, un komersantiem, kuri nav sistēmas dalībnieki un maksās nelielo CO2 nodokli (0,30 Ls par tonnu CO2). Dalībnieki izteica pieņēmumu, ka emisijas kvotu pirkšana atstās lielu ietekmi uz siltumenerģijas tarifu, tomēr tipiska piemēra analīze parādīja, ka ietekme uz tarifu nebūs lielāka par 5%. Tika norādīts, ka 2005. un 2006.gadā darbību uzsākušām iekārtām nav korekti piemērot tik pat lielu oglekļa intensitātes samazinājuma faktora vērtību kā pārējām iekārtām šajā nozarē.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos komentārus un priekšlikumus, Plāna projektā tika izdarīti vairāki grozījumi. Galvenie no tiem saistīti ar valsts kopējā emisijas kvotu skaita aprēķinā izmantotā oglekļa intensitātes samazinājuma faktora korekciju un no tā izrietošajām izaugsmes faktoru un oglekļa intensitātes samazinājuma faktoru vērtību korekcijām nozaru līmenī. Ņemts vērā arī sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtais priekšlikums paaugstināt maksimāli atļauto Kioto protokola projektu mehānismu radīto vienību izmantošanas apjomu līdz 10%.

Attiecībā uz nākotnē paredzamo sabiedrības iesaistīšanu Plāna grozījumu vai papildinājumu apspriešanā, arī turpmāk sabiedrība tiks informēta par paredzamajiem grozījumiem Plānā, publiskojot informāciju Vides ministrijas mājas lapā internetā. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks nodrošināta sabiedrības viedokļa uzklausīšana par paredzamajiem grozījumiem. Grozījumi tiks publiskoti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Vides ministrijas mājas lapā internetā, normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un citos saziņas līdzekļos.

# Iekārtu saraksts

Informācija par emisijas kvotu sadali iekārtām, kuras iesaistītas ES ETS, apkopota 4.tabulā.

4.tabula

Emisijas kvotu sadalījums iekārtām

| Nr.p.k. | Operators | Iekārta | Adrese | Ražošanas veids | Obligātais (O)/ brīvprātīgais (B) dalības veids | Gada vidējās emisijas bāzes periodā | Emisijas kvotas (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | KOPĀ |
| 1 | SIA „Aizkraukles siltums” | Katlu māja Rūpniecības iela 2 | Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, LV-5101 | Siltumenerģijas ražošana | O | 10 564 | C | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 10 738 | 53 690 |
| 2 | SIA „AKD Logistik” | AKD Logistik | Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007 | Stikla taras ražošana | O | 21 431 | C | 30 539 | 30 539 | 30 539 | 30 539 | 30 539 | 152 695 |
| 3 | SIA „Babītes siltums” | Katlu māja | Jūrmalas iela 13d, Babītes pagasts, Rīgas raj., LV-2107 | Siltumenerģijas ražošana | O | 1 817 | C | 1 847 | 1 847 | 1 847 | 1 847 | 1 847 | 9 235 |
| 4 | A/S „Balticovo” | Katlu māja | Iecava, Bauskas rajons, LV-3913 | Pārtikas olu un olu produktu ražošana | O | 6 519 | D | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 43 350 |
| 5 | SIA „Bauskas siltums” | Katlu māja | Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901 | Siltumenerģijas ražošana | O | 4 162 | C | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 21 155 |
| 6 | A/S „BLB Baltijas Termināls” | Katlu māja | Ezera iela 22, Rīga, LV-1034 | Naftas un ķīmisko produktu pārkraušana | O | 9 605 | D | 12 775 | 12 775 | 12 775 | 12 775 | 12 775 | 63 875 |
| 7 | SIA „Bolderāja” | Katlu māja | Guberņciema iela 7, Rīga LV-1016 | Kokskaidu plātņu ražošana | O | 14 887 | D | 18 385 | 18 385 | 18 385 | 18 385 | 18 385 | 91 925 |
| 8 | A/S „Brīvais vilnis” | katlu māja un konservu cehs | Ostas iela 1, Salcgrīva, Limbažu rajons, LV-4033 | Zivju pārstrāde | O | 392 | D | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 605 |
| 9 | SIA „Brocēnu keramika” | Brocēnu keramika | „Strīķi”, Brocēnu lauku teritorija, Saldus rajons, LV-3581 | Keramikas flīžu ražošana | O | 1 849 | A | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 10 540 |
| 10 | SIA „CEMEX” | Brocēni | Liepnieku ielā 15, Brocēnos, Saldus rajonā, LV-3851 | Portlandcementa ražošana | O | 309 190 | C | 337 790 | 337 790 | 337 790 | 337 790 | 337 790 | 1 688 950 |
| 11 | SIA „Ceplis” | Ceplis | “Ķieģeļceplis”, Lielauces pagasts, Dobeles rajons, LV - 3723 | Ķieģeļu ražošana | O | 1 254 | D | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 13 400 |
| 12 | A/S „Cesvaines piens” | Katlu māja | Rūpniecības iela 1, Cesvaine, LV-4871 | Piena pārstrāde, pārtikas produktu ražošana | B | 3 356 | B | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 22 315 |
| 13 | SIA „Cēsu būvnieks” | Koģenerācija | Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV-4101 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 15 098 | C | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 76 735 |
| 14 | DP AS „Daugavpils siltumtīkli” | Katlu māja SC1 | 18 Novembra iela 2, Daugavpils, LV-5403 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 55 098 | C | 56 007 | 56 007 | 56 007 | 56 007 | 56 007 | 280 035 |
| 15 | DP AS „Daugavpils siltumtīkli” | Katlu māja SC2 | Silikātu iela 8, Duagavpils, LV-5420 | Siltumenerģijas ražošana | O | 25 805 | C | 26 231 | 26 231 | 26 231 | 26 231 | 26 231 | 131 155 |
| 16 | DP AS „Daugavpils siltumtīkli” | Katlu māja SC3 | Mendeļejeva iela 13a, Daugavpils, LV-5410 | Siltumenerģijas ražošana | O | 75 855 | C | 77 107 | 77 107 | 77 107 | 77 107 | 77 107 | 385 535 |
| 17 | SIA „Dobeles enerģija” | Katlu māja Ausmas ielā 27 | Ausmas iela 27, Dobele, LV-3701 | Siltumenerģijas ražošana | B | 2 248 | C | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 11 425 |
| 18 | SIA „Dobeles enerģija” | Katlu māja Bērzes iela | Bērzes iela 17, Dobele, LV-3701 | Siltumenerģijas ražošana | B | 911 | C | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 4 630 |
| 19 | SIA „Dobeles enerģija” | Katlu māja Dzirnavu ielā 2 | Dzirnavu iela 2, Dobele, LV-3701 | Siltumenerģijas ražošana | B | 314 | C | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 1 595 |
| 20 | SIA „Dobeles enerģija” | Katlu māja Elektrības ielā 3 | Elektrības iela 3, Dobele, LV-3701 | Siltumenerģijas ražošana | B | 94 | C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 |
| 21 | SIA „Dobeles enerģija” | Katlu māja Spodrības ielā 4a | Spodrības iela 4a, Dobele, LV-3701 | Siltumenerģijas ražošana | O | 11 206 | C | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 56 955 |
| 22 | A/S „Grīziņkalns” | Stikla ražošanas krāsns | Narvas iela 2, Rīga, LV-1009 | Stikla izstrādājumu ražošana | O | 7 439 | C | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 53 005 |
| 23 | SIA „Jaunpagasts Plus” | Katlu māja | Baldones iela 2, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 | Spirta ražošana | B | 7 033 | C | 13 363 | 13 363 | 13 363 | 13 363 | 13 363 | 66 815 |
| 24 | SIA „Jaunpagasts Plus” | Katlu māja | Spirta rūpnīca, Virbu pagasts, Talsu raj., LV-3292 | Spirta ražošana | B | 8 399 | C | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 79 790 |
| 25 | SIA „Jeld Wen Latvija’ | Kokšķiedras plākšņu rūpnīca | Upes, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5102 | Kokšķiedras plākšņu ražošana | O | 7 075 | E | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 43 690 |
| 26 | A/S „Jelgavas cukurfabrika” | Katlu māja Cukura iela 22 | Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002 | Cukura ražošana | O | 41 324 | B | 41 221 | 41 221 | 41 221 | 41 221 | 41 221 | 206 105 |
| 27 | SIA „Jelgavas koģenerācija” | Katlu māja Ganību 71 | Ganību iela 71, Jelgava, LV-3001 | Siltumenerģijas ražošana | O | 28 833 | C | 29 309 | 29 309 | 29 309 | 29 309 | 29 309 | 146 545 |
| 28 | SIA „Jelgavas koģenerācija” | Katlu māja Kalnciema ielā | Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002 | Siltumenerģijas ražošana | B | 799 | C | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 4 060 |
| 29 | SIA „Jelgavas koģenerācija” | Katlu māja Rūpniecības ielā 73 | Rūpniecības iela 73, Jelgava, LV-3001 | Siltumenerģijas ražošana | O | 11 354 | C | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 57 705 |
| 30 | A/S „Jēkabpils labība” | Katlu māja | “Miķelāni”, Salas pag., Jēkabpils raj., LV-5214 | Cūku audzēšana | O | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SIA „Jēkabpils siltums” | Katlu māja | Tvaika iela 4, Jēkabpils, LV-5201 | Siltumenerģijas ražošana | O | 7 541 | C | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 38 325 |
| 32 | SIA „Jūrmalas siltums” | Katlu māja Aizputes 1a | Aizputes iela 1d, Jūrmala, Latvija, LV-2016 | Siltumenerģijas ražošana | B | 3 102 | C | 3 153 | 3 153 | 3 153 | 3 153 | 3 153 | 15 765 |
| 33 | SIA „Jūrmalas siltums” | Katlu māja "Dubulti" | Slokas ielā 47a, Jūrmala, LV-2015 | Siltumenerģijas ražošana | O | 9 317 | C | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 47 355 |
| 34 | SIA „Jūrmalas siltums” | Katlu māja "Kauguri" | Lībiešu ielā 9, Jūrmala, LV-2016 | Siltumenerģijas ražošana | O | 29 676 | C | 30 166 | 30 166 | 30 166 | 30 166 | 30 166 | 150 830 |
| 35 | SIA „Jūrmalas siltums” | Katlu māja Konkordijas ielā | Konkordijas iela, Jūrmala, Latvija, LV-2016 | Siltumenerģijas ražošana | B | 2 002 | C | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 2 035 | 10 175 |
| 36 | SIA „Kalnciema ķieģelis” | Kalnciema ķieģelis | Jelgavas ielā 17, Kalnciema pils., Jelgavas raj., LV–3016 | Apdedzināto ķieģeļu ražošana | O | 6 207 | D | 13 267 | 13 267 | 13 267 | 13 267 | 13 267 | 66 335 |
| 37 | SIA „Kalnciema ķieģelis” | Āne | Celtnieku iela 12, Jelgavas rajons, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043 | Māla ķieģeļu ražošana | O | 4 273 | D | 9 134 | 9 134 | 9 134 | 9 134 | 9 134 | 45 670 |
| 38 | SIA „KP Tehnoloģijas” | Katlu māja | Rīgas iela 98, Ogre LV-5001 | Dzijas un trikotāžas izstrādājumu ražošana | O | 11 269 | A* | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 64 235 |
| 39 | SIA „Krāslavas nami” | Koģenerācijas stacija | Latgales ielā 14, Krāslava, LV-5601 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 2 045 | C | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 10 395 |
| 40 | SIA „Kuldīgas siltumtīkli” | katlu māja | Parka iela 43, Kuldīga, LV-3301 | Siltumenerģijas ražošana | B | 5 915 | C | 6 013 | 6 013 | 6 013 | 6 013 | 6 013 | 30 065 |
| 41 | SIA „Latelektro Gulbene” | Katlu māja | Miera iela 17, Gulbene, LV-4401 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | B | 30 320 | C | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 154 100 |
| 42 | SIA „Latgales enerģija” | TEC | Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne, LV-4600 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 24 084 | C | 24 481 | 24 481 | 24 481 | 24 481 | 24 481 | 122 405 |
| 43 | SIA „Latgales enerģija” | Katlu māja Meža ielā 1 | Meža iela 1, Rēzekne, LV-4600 | Siltumenerģijas ražošana | B | 3 331 | C | 3 386 | 3 386 | 3 386 | 3 386 | 3 386 | 16 930 |
| 44 | SIA „Latgales enerģija” | Katlu māja | N.Rancāna iela 5, Rēzekne, LV-4600 | Siltumenerģijas ražošana | O | 39 094 | C | 39 739 | 39 739 | 39 739 | 39 739 | 39 739 | 198 695 |
| 45 | A/S “Latvenergo” | TEC 1 | Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1025 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 437 562 | E* | 444 782 | 444 782 | 444 782 | 444 782 | 444 782 | 2 223 910 |
| 46 | A/S “Latvenergo” | TEC 2 | P/n Acone, Salaspils novads, Rīgas rajons, LV-2119 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 723 962 | C | 735 907 | 735 907 | 735 907 | 735 907 | 735 907 | 3 679 535 |
| 47 | A/S „Latvijas Finieris" | Rūpnīca „Furnieris” | Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004 | Bērza saplākšņu ražošana | O | 10 822 | D | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 66 825 |
| 48 | A/S „Latvijas Finieris” | Rūpnīca „Lignums” | Platā iela 32, Rīga, LV-1016 | Bērza saplākšņu ražošana | O | 10 584 | D | 13 071 | 13 071 | 13 071 | 13 071 | 13 071 | 65 355 |
| 49 | A/S „Lauma” | Katlu māja | Ziemeļu ielā 19, Liepājā, LV-3417 | Tekstilmateriālu ražošana | O | 14 852 | A | 16 931 | 16 931 | 16 931 | 16 931 | 16 931 | 84 655 |
| 50 | A/S “Liepājas cukurfabrika” | Katlu māja Grīzupes iela 2 | Grīzupes iela 2, Liepāja, LV -3402 | Cukura ražošana | O | 17 023 | B | 16 980 | 16 980 | 16 980 | 16 980 | 16 980 | 84 900 |
| 51 | SIA „Liepājas enerģija" | TEC | Kaiju ielā 33, Liepājā, LV-3401 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 101 602 | C | 103 278 | 103 278 | 103 278 | 103 278 | 103 278 | 516 390 |
| 52 | SIA „Liepājas enerģija” | Katlu māja | Tukuma ielā 2, Liepājā, LV-3416 | Siltumenerģijas ražošana | O | 7 619 | C | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 38 725 |
| 53 | A/S „Liepājas metalurgs” | Liepājas metalurgs | Brīvības ielā 93, Brīvības ielā 94, Brīvības iela 94a, Liepāja, LV-3401 | Tērauda un velmējumu ražošana | O | 365 433 | D | 399 236 | 399 236 | 399 236 | 399 236 | 399 236 | 1 996 180 |
| 54 | A/S „Ligija teks” | Koģenerācija | Šampētera 1, Rīga, LV-1046 | Tekstila izstrādājumi | O | 17 259 | A/E* | 19 675 | 19 675 | 19 675 | 19 675 | 19 675 | 98 375 |
| 55 | SIA „Limbažu siltums” | katlu māja | Cēsu iela 31, Limbaži, LV-4001 | Siltumenerģijas ražošana | B | 1 012 | C | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 5 145 |
| 56 | SIA „Līvānu ķieģelis” | Līvānu ķieģelis | Iesalnieki, Jersikas pagasts, Preiļu rajons, LV-5316 | Celtniecības materiālu ražošana | O | 5 329 | D | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 56 955 |
| 57 | Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” | Katlu māja | Iesalnieki, Jersikas pagasts, Preiļu rajons, LV-5316 | Siltumenerģijas ražošana | O | 2 806 | C | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 14 260 |
| 58 | SIA „Līvbērzes enerģija” | Katlu māja, koģenerācijas iekārta | Jelgavas iela 2c, Līvbērzes pag., Jelgavas raj., LV-3014 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 68 | E | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 345 |
| 59 | SIA „Lodes ķieģelis” | Lode | Lodes iela 1, Liepas pagasts, Cēsu rajons, LV-4128 | Keramikas būvniecības materiālu ražošana | O | 16 323 | D | 34 890 | 34 890 | 34 890 | 34 890 | 34 890 | 174 450 |
| 60 | SIA „Ludzas Bio-Enerģija” | Katlu māja Rūpniecības 2b | Rūpniecības iela 2b, Ludza, LV-5701 | Siltumenerģijas ražošana | B | 386 | C | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 1 960 |
| 61 | Ogres novada PA „Mālkalne” | Katlu māja Upes prospekts 19 | Upes prospekts 19, Ogre, LV-5003 | Siltumenerģijas ražošana | O | 18 325 | C | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 93 135 |
| 62 | SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars”” | Katlu māja | Rūpnīcu iela 3, Olaine, Rīgas rajons, LV-2114 | Ķīmisko vielu un produktu, laku un krāsu ražošana | B | 2 589 | A | 3 197 | 3 197 | 3 197 | 3 197 | 3 197 | 15 985 |
| 63 | AS „Olaines ūdens un siltums” | Katlu māja Kūdras ielā 27 | Kūdras 27, Olaine, Rīgas rajons, LV-2114 | Siltumenerģijas ražošana | O | 15 995 | C | 16 259 | 16 259 | 16 259 | 16 259 | 16 259 | 81 295 |
| 64 | SIA „Papīrfabrika Līgatne” | Papīrfabrika Līgatne | Pilsoņu iela 1, Līgatne, LV-4110 | Papīra ražošana | O | 6 090 | D | 11 571 | 11 571 | 11 571 | 11 571 | 11 571 | 57 855 |
| 65 | PP SIA „Pārventas siltums” | Koģenerācija Talsu iela 84 | Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 45 496 | C | 46 247 | 46 247 | 46 247 | 46 247 | 46 247 | 231 235 |
| 66 | A/S „Preiļu siers” | Katlu māja | Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301 | Piena pārstrāde | B | 8 161 | B | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 54 270 |
| 67 | A/S „Putnu fabrika „Ķekava”” | Katlu māja | Rīgas raj., Ķekavas pag., LV-2123 | Lauksaimnieciskā ražošana | O | 14 555 | D | 19 358 | 19 358 | 19 358 | 19 358 | 19 358 | 96 790 |
| 68 | SIA „Rigens” | Koģenerācijas iekārta | Dzintaru iela 60, Rīga, LV-1016 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | B | 4 226 | C | 4 818 | 4 818 | 4 818 | 4 818 | 4 818 | 24 090 |
| 69 | A/S „Rīgas kuģu būvētava” | Katlu māja | Gāles iela 2, Rīga, LV-1015 | Kuģu būve un remonts | O | 6 149 | A | 7 594 | 7 594 | 7 594 | 7 594 | 7 594 | 37 970 |
| 70 | SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” | Katlu māja | Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007 | Laku un krāsu ražošana | B | 2 085 | A | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 12 875 |
| 71 | A/S „Rīgas piena kombināts” | Katlu māja | Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004 | Piena produktu ražošana | B | 7 922 | B | 10 536 | 10 536 | 10 536 | 10 536 | 10 536 | 52 680 |
| 72 | A/S „Rīgas siltums” | Koģenerācija “Daugavgrīva” | Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 5 583 | C | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 5 675 | 28 375 |
| 73 | A/S „Rīgas siltums” | Katlu māja Gobas ielā 33a | Gobas iela 33a, Rīga, LV-1016 | Siltumenerģijas ražošana | O | 8 606 | C | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 43 740 |
| 74 | A/S „Rīgas siltums” | Siltumcentrāle “Imanta” | Kurzemes prosp.17, Rīga, LV 1067 | Siltumenerģijas ražošana | O | 243 892 | C/E * | 247 916 | 247 916 | 247 916 | 247 916 | 247 916 | 1 239 580 |
| 75 | A/S „Rīgas siltums” | Siltumcentrāle “Vecmīlgrāvis” | Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015 | Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana | O | 27 772 | C | 28 230 | 28 230 | 28 230 | 28 230 | 28 230 | 141 150 |
| 76 | A/S „Rīgas siltums” | Siltumcentrāle Imanta, iecirknis “Zasulauks” | Kandavas ielā 16, Rīga, LV-1083 | Siltumenerģijas ražošana | O | 21 568 | C | 21 924 | 21 924 | 21 924 | 21 924 | 21 924 | 109 620 |
| 77 | A/S „Rīgas siltums” | Siltumcentrāle “Ziepniekkalns” | Tīraines iela 5a, Rīga, LV-1058 | Siltumenerģijas ražošana | O | 35 325 | C | 35 908 | 35 908 | 35 908 | 35 908 | 35 908 | 179 540 |
| 78 | SIA „Rīgas ūdens” | Katlu māja “Daugavgrīva” | Dzintaru ielā 60, Rīga, LV-1016 | Siltumenerģijas ražošana | O | 3 838 | C | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 21 875 |
| 79 | SIA „Sabiedrība Mārupe” | Katlu māja | Mazcenu aleja 41, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-2166 | Dārzeņkopība | O | 16 327 | D | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 108 575 |
| 80 | SIA „Salaspils siltums” | Katlu māja Miera 31A | Miera 31, Salaspils, Rīgas rajons, LV-2169 | Siltumenerģijas ražošana | O | 20 602 | C | 20 942 | 20 942 | 20 942 | 20 942 | 20 942 | 104 710 |
| 81 | SIA „Saulkalne S” | Saulkalne S | Saulkalne, Salaspils lauku teritorija, Rīgas rajons, LV-2117 | Dolomīta pārstrāde | O | 6 312 | A | 7 196 | 7 196 | 7 196 | 7 196 | 7 196 | 35 980 |
| 82 | SIA „Talsu Bio-enerģija” | Katlu māja | Pumpura iela 12, Talsi, LV-3200 | Siltumenerģijas ražošana | O | 398 | C | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 2 025 |
| 83 | SIA „Tukuma siltums” | Katlu māja | Kurzemes iela 140, Tukums, LV-3010 | Siltumenerģijas ražošana | O | 3 418 | C | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 3 474 | 17 370 |
| 84 | A/S „Valmieras piens” | Katlu māja | Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 | Piena produktu ražošana | O | 10 128 | B | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 67 350 |
| 85 | SIA „Valmieras siltums” | Katlu māja Dzelzceļa ielā 7 | Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201 | Siltumenerģijas ražošana | O | 10 573 | C | 10 747 | 10 747 | 10 747 | 10 747 | 10 747 | 53 735 |
| 86 | SIA „Valmieras siltums” | Katlu māja Rīgas ielā 27a | Rīgas iela 27a, Valmiera, LV-4201 | Siltumenerģijas ražošana | O | 12 993 | C | 13 207 | 13 207 | 13 207 | 13 207 | 13 207 | 66 035 |
| 87 | A/S „Valmieras stikla šķiedra” | Valmieras stikla šķiedra | Cempu iela 13, Valmiera, LV–4200 | Stikla šķiedras ražošana | O | 31 036 | A | 38 329 | 38 329 | 38 329 | 38 329 | 38 329 | 191 645 |
| 88 | A/S „Ventbunkers” | Katlu māja | Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 | Naftas produktu pārkraušana | O | 24 092 | D | 32 042 | 32 042 | 32 042 | 32 042 | 32 042 | 160 210 |
| 89 | PP SIA „Ventspils siltums” | Katlu māja Brīvības ielā 38 | Brīvības iela 38, Ventspils, LV-3600 | Siltumenerģijas ražošana | O | 39 090 | C | 39 735 | 39 735 | 39 735 | 39 735 | 39 735 | 198 675 |
| 90 | SIA „Wesemann – Sigulda” | Katlu māja Pulkv. Brieža 109 | Pulkv. Brieža 109, Sigulda, LV-2150 | Siltumenerģijas ražošana | O | 1 587 | C | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 8 065 |
|  |  |  |  |  |  | KOPĀ: |  | 3 479 135 | 3 479 135 | 3 479 135 | 3 479 135 | 3 479 135 | 17 222 095 |

Piezīme.

A – vidējie dati par 2001.-2005.gadu; B – vidējie dati par 2002.-2005.gadu; C – vidējie dati par 2003.-2005.gadu; D – vidējie dati par 2004.-2005.gadu; E – dati par 2005. un 2006.gadu vai prognoze; * – restrukturizācija.

Vides ministrs	R.Vējonis

# Footnotes

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. 2006.gada pārskats par antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti Latvijā

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. 2006.gada pārskats par antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti Latvijā

Avots: ES ETS iesaistīto iekārtu operatoru sniegtā informācija

Avots: Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005.-2010.gadam, 2005

Šeit un turpmāk ar terminu “jaunā iekārta” tiek apzīmēta iekārta, kas saņēmusi siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju pēc emisijas kvotu sadales plāna iesniegšanas Eiropas Komisijai, t.i. pēc 2006.gada 16.augusta, un kas nav iekļauta emisijas kvotu sadales plānā, kā arī iekārta, kurai pēc izmaiņu ieviešanas darbībā saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas grozījumiem, kas apstiprināti pēc šī datuma, plānota lielāka SEG emisija

avots: “Economic Forecasts Autumn 2006”, European Economy, Nr.5/2006, EK Oficiālo publikāciju birojs, ISSN 0370-0991; http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2006/ee506en.pdf

Šeit un turpmāk ar terminu “rūpniecības iekārtas” tiek apzīmētas iekārtas, kuras veic piesārņojošās darbības kādā no 1.2. punktā minētajām darbībām, izņemot enerģētikā

Skat. Komisijas 2005.gada 22.decembra paziņojuma “Turpmākās vadlīnijas attiecībā uz valstu kvotu sadales plāniem ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam no 2008. līdz 2012.gadam” (COM(2005) 703 final) 36.rindkopu.

Šeit un turpmāk ar terminu “pārējās sadedzināšanas iekārtas” tiek apzīmētas sadedzināšanas iekārtas, kas saražoto siltumenerģiju izmanto tikai produkcijas ražošanas vajadzībām

Kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģija 2002.-2012.gadam, 2002

Plašāka informācija par projektu pieejama Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-2010.gadam, 2005

Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.249)

Plāna grozījumu sabiedriskās apspriešanas laikā uzņēmumi vairākkārtīgi ierosināja izmantot 2005.gada verificētos emisiju datus par bāzi emisijas kvotu apjoma noteikšanai iekārtu līmenī (skat. 5.nodaļu), tomēr ievērojot EK 2005.gada 22.decembra paziņojuma “Turpmākās vadlīnijas attiecībā uz valstu kvotu sadales plāniem ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam no 2008. līdz 2012.gadam” (COM(2005) 703 final) 3.7.nodaļā minētos norādījumus, 2005.gada dati nozaru un iekārtu līmenī izmantoti tikai agregētā veidā vairāku gadu bāzes perioda vidējo emisiju aprēķināšanai, izņemot 3.1.apakšnodaļā minētos izņēmumus.

Atsaucoties uz Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumu, 2010.gads ir reprezentatīvs vidējais rādītājs attiecīgajam piecu gadu periodam no 2008. līdz 2012. gadam, jo 2010. gads ir šā perioda vidusposms

“Economic Forecasts Autumn 2006” pētījumā Latvijas kopējā izaugsme 2005.-2010.gadā novērtēta 50%

Šajā nodaļā ar terminu „Komisijas Lēmums 2004/156/EK” saprotams Komisijas lēmums, kas izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 14.panta prasībām

Šeit un turpmāk ar terminu „energoauditors” tiek apzīmēta persona, kura ieguvusi energoauditora sertifikātu vai, ja Latvijā nav šādu personu, apmācīta energoauditu veikšanai

Šeit un turpmāk ar terminu “neatkarīgs eksperts” tiek apzīmēta persona, kurai ir augstākā inženiertehniskā izglītība un vairāk kā 5 gadu darba pieredze attiecīgajā nozarē un kura nestrādā un nav nekādā citā veidā saistīta ar doto iekārtu

Aizstāšana - situācija, kad esošajai iekārtai sakarā ar darbības pārtraukšanu tiek anulēta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja vai šīs iekārtas atļaujā tiek veikti grozījumi, no tehnoloģisko iekārtu saraksta svītrojot tās aizstāto daļu (tehnoloģisko vienību) (skat.4.1.7.apakšnodaļu), un jaunā iekārta pārņem aizstātās iekārtas patērētājus un veic aizstātai iekārtai līdzvērtīgu darbību.

Nepiešķirtais emisijas kvotu apjoms - emisijas kvotu daudzums, kas netiek piešķirts iekārtai sakarā ar siltumnīcefekta emisijas atļaujas anulēšanu (4.1.7.apakšnodaļa).